| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/79 9 avril 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-huitième session
Genève, 23-26 juin 2009
Point 4.2.13 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 au complément 33 à la série 03 
d’amendements au Règlement no 37 
(Lampes à incandescence destinées aux véhicules 
à moteur et à leurs remorques)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante et unième session. Il est fondé sur le document GRE-61-03, non modifié. Il est présenté pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61).

Annexe 1,

Liste des catégories de lampes à incandescence et des numéros de feuille, modifier comme suit:

«…

Groupe 2

À utiliser seulement pour les feux de signalisation, les feux de virage, les feux de marche arrière et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière:

|  | Catégorie |  | Numéro(s) de feuille |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C5W |  | C5W/1 |
|  | H6W |  | H6W/1 |
|  | H10W/1 |  | H10W/1 et 2 |
|  | HY6W |  | H6W/1 |
|  | HY10W |  | H10W/1 et 2 |
|  | HY21W |  | H21W/1 et 2 |
|  | ... |  | … |

».

Feuille H10W/1, tableau, modifier comme suit:

«…

| Culot: | H10W/1 | BAU9s | selon la publication de la CEI 60061 (feuille 7004-150A-1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HY10W | BAUZ9s | selon la publication de la CEI 60061 (feuille 7004-150B-1) |

…».

Nouvelles feuilles H10W/1 et 2, entre les feuilles H6W/1 et H21W/1, modifier comme suit (voir pages suivantes):

«	CATÉGORIES H10W/1 ET HY10W	Feuille H10W/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

| Dimensions en mm | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence-étalon |
| --- | --- | --- |
|  | min. | nom. | max. |  |
| e | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 ( 0,25 |
| Déviation latérale 1/ |  |  | 0,75 | 0,4 max |
| β | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (2 2/ | 30° |  |  | 30° min. |
| Culot: | H10W/1: | BAU9s | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-[...]) |
|  | HY10W: | BAUZ9s | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-[...]) |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |
|  | Watts | 10 | 10 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 12 max. | 12 max. |
|  | Flux lumineux | H10W/1 | 200 ( 12 % |  |
|  |  | HY10W | 120 ( 17 % |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ | Blanc: 200 lm |
|  | Jaune-auto: 120 lm |

CATÉGORIES H10W/1 ET HY10W	Feuille H10W/2

1/	Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans réciproquement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/	Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles (1 et (2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

3/	Il ne doit y avoir, sur toute la longueur du culot, ni protubérances ni soudure dépassant le diamètre maximal autorisé du culot.

4/	La lumière émise par les lampes à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H10W/1 et jaune-auto pour la catégorie HY10W.

5/	La lumière émise par les lampes à incandescence-étalons doit être blanche pour la catégorie H10W/1 et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY10W.».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.