| Передано экспертом от Российской Федерации | Неофициальный документ № GRPE-57-02 57-я сессия GRPE, 13 – 16 января 2009 года, пункт повестки дня 6(с) |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ЕЭК ООН №83

(ВЫБРОСЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М1 И N1)

A. предложение

Пункт 5.3.5.1., изменить редакцию:

«Данное испытание должно проводиться, на всех транспортных средствах категорий M1 и N1, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием, за исключением транспортных средств, работающих только на газовом топливе (СНГ или КПГ). Транспортные средства, которые могут работать на бензине и газовом топливе, но на которых система подачи бензина установлена только для аварийных случаев или  запуска двигателя, и топливный бак которых вмещает не более 15 литров бензина, рассматриваются, в отношении испытания тип VI, как  транспортные средства, которые  работают только на газовом топливе.  Транспортные средства, которые могут работать на бензине и газе (СНГ или КПГ), должны испытываться по типу VI только на бензине.

Этот раздел применяется для одобрения новых транспортных средств категории N1 и M1 с максимальной массой, не превышающей 3500 кг».

Таблицу в пункте 5.3.5.2 заменить следующей таблицей:

Температура при испытаниях 266К

| категория | класс | Моноксид углерода (CO) L1 (г/км) | Углеводороды (НС) L2 (г/км) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 (1) | - | 15 | 1,8 |
| N1 | I | 15 | 1,8 |
| N1 (2) | II | 24 | 2,7 |
|  | III | 30 | 3,2 |

(1) За исключением транспортных средств, предназначенных для перевозки более 6 пассажиров и транспортных средств с полной массой не более 2500кг.

(2) А также транспортные средства категории М1, которые указаны в примечании (1).

В. обоснование

В соответствии с параграфом 5.3.5.1 Правил ЕЭК ООН №83 с поправками серии 05 испытания типа VI проводятся на всех транспортных средствах категорий  M1 и N1  класса I, оснащенных двигателями с принудительным зажиганием, за исключением транспортных средств, предназначенных для перевозки более 6 пассажиров и транспортных средств с  полной массой не более 2500 кг.

В соответствии с таблицей параграфа 5.2.3. испытание типа VI должно проводиться на всех транспортных средствах категорий M1 и N1 с  максимальной массой не более  3500кг.

С другой стороны, в соответствии с Директивой 2001/100/ЕС, испытание типа VI проводится на  всех транспортных средствах категории N1 и M1 с полной  массой не более 3500 кг, за исключением транспортных средств, работающих только на газовом топливе (СНГ или КПГ).

Таким образом, требования Правил ЕЭК ООН № 83 с поправками серии 05 в отношении испытания типа VI не согласуются с требованиями Директивы ЕС.  Предложение Российской Федерации направлено на приведение в соответствие требований Правил ЕЭК ООН №83-05 в отношении испытания типа VI с требованиями ЕС.

- - - - -