|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/2010/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 10 février 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Quatre-vingt-huitième session
Genève, 3-7 mai 2010

Point 6 c) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendement aux annexes A et B de l’ADR:
nouvelles propositions

Section 7.5.7: Manutention et arrimage

Document transmis par le Gouvernement allemand*

Résumé

Résumé analytique: Application aux conteneurs-citernes des dispositions relatives au chargement, à l’arrimage et au déchargement de véhicules.

Mesure à prendre: Décision.

Documents connexes: Aucun.

Introduction

1.	La sous-section 7.5.7.4 ne vise actuellement que les conteneurs. Les mêmes dispositions devraient toutefois s’appliquer aux conteneurs-citernes car il s’agit de deux équipements de transport semblables.

Proposition

2.	Modifier la sous-section 7.5.7.4 comme suit (le nouveau libellé est souligné):

«7.5.7.4	Les dispositions du 7.5.7.1 s’appliquent également au chargement et à l’arrimage des conteneurs et des conteneurs-citernes sur les véhicules ainsi qu’à leur déchargement.».

Justification

3.	Ajout logique.

Sécurité

4.	Amélioration de la sécurité au cours de la manutention.

Faisabilité

5.	Aucun problème n’est prévu.

# Footnotes

*	Le présent document est soumis conformément au paragraphe 1 c) du mandat du Groupe de travail, tel qu’il figure dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 et qui prévoit que le Groupe doit «Développer et mettre à jour l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)».