| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2010/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 16 February 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят восьмая сессия
Женева, 3−7 мая 2010 года
Пункт 6 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в 
приложения А и В к ДОПОГ: конструкция 
и допущение к перевозке транспортных средств

Глава 9.2: Требования, касающиеся электрических соединений

Передано правительством Франции*

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего документа состоит в том, чтобы в пункте 9.2.2.6.3 разрешить использование электри-ческого соединения для оборудования, постоянно находящегося под напряжением.

Предлагаемое решение: Изменить положения пункта 9.2.2.6.3, касающиеся электрических соединений.

Введение

1.	Новые требования пункта 9.2.2.6.3 ДОПОГ должны применяться к транспортным средствам FL и EX/III с 1 июля 2011 года.

2.	Предписываются два типа соединений: одно (ISO 12098) − для освещения транспортных средств и в целом для систем низкого напряжения, другой (ISO 7638) − для антиблокировочных или электронных тормозных систем.

3.	Однако, как представляется, для других видов применения используются дополнительные соединения, например для передачи данных между тягачом и прицепом, главным образом для распределения топлива.

4.	Нижеследующее предложение призвано дополнить стандарты, указанные в пункте 9.2.2.6.3.

Предложение

5.	Изменить пункт 9.2.2.6.3 следующим образом:

"9.2.2.6.3	Электрические соединения

Электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепами должны иметь степень защиты IP54 в соответствии со стандартом МЭК 60529 и должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась возможность случайного рассоединения. Соединения должны соответствовать стандартам ISO 12098:2004, ISO 7638:2003 и EN 15207:2006 в зависимости от случая".

Обоснование

6.	Стандарт EN 15207 был разработан Техническим комитетом ЕКС по цистернам для перевозки опасных грузов, с тем чтобы удовлетворить потребность в постоянно находящемся под напряжением оборудовании в условиях безопасности. Описываемое в этом стандарте соединение обеспечивает такой же уровень безопасности, как и стандарт ISO 12098.

Безопасность

7.	Никаких проблем не возникнет.

Осуществимость и обеспечение применения

8.	Предлагаемое изменение облегчит применение требований ДОПОГ.

# Footnotes

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".