| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2010/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам
опасных грузов

Восемьдесят девятая сессия

Женева, 26−29 октября 2010 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в приложения А и В 
к ДОПОГ: Конструкция и допущение к перевозке 
транспортных средств

Глава 9.8: Требование к теплозащитным экранам для MEMU

Передано правительством Норвегии

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего документа состоит в том, чтобы уточнить свойство теплозащитных экранов на MEMU. Предлагаемое решение: Изменить положения пункта 9.8.7.2, касающиеся теплозащитных экранов. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/206, пункты 16−18; неофициальный документ INF.12 (Норвегия), представленный на восемьдесят восьмой сессии.

Введение

1.	На восемьдесят восьмой сессии правительство Норвегии представило неофициальный документ (INF.12), касающийся металлических теплозащитных экранов на MEMU.

2.	Вопрос, поставленный в этом неофициальном документе, состоял в том, охватывает ли выражение "теплозащитные экраны" также и теплозащитные экраны из алюминия.

3.	Большинство делегаций, участвовавших в работе восемьдесят восьмой сессии, сочли, что алюминий не подходит для изготовления теплозащитных экранов.

4.	Нижеследующее предложение предусматривает изменение текста пункта 9.8.7.2 с целью отражения этого мнения.

Предложение

5.	Изменить пункт 9.8.7.2 следующим образом:

"9.8.7.2	Должна обеспечиваться защита груза от загорания шин с помощью стальных металлических теплозащитных экранов или других теплозащитных экранов, изготовленных из материала, обладающего аналогичной стойкостью к прогару".

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".