| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2010/19 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 9 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят девятая сессия
Женева, 26−29 октября 2010 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в приложения А и В
к ДОПОГ: различные предложения

Огнетушители

Передано правительством Швейцарии

Резюме

Существо предложения: Необходимо уточнить количество огнетушителей, требующихся в соответствии с пунктом 8.1.4.1. Предлагаемые решения: Изменить текст пункта 8.1.4.1 b). Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/203.

Введение

1.	В ходе восемьдесят седьмой сессии Рабочей группы началось рассмотрение вопроса о количестве огнетушителей на транспортном средстве, однако при этом не ставилась цель достичь его окончательного решения. В пунктах 8 и 9 доклада ECE/TRANS/WP.15/203 содержится резюме состоявшегося обсуждения:

"Неофициальный документ:	INF.26 (Польша)

8.	Рабочая группа подтвердила, что в соответствии с пунктом 8.1.4.1 c) минимальная совокупная емкость огнетушителей, предусмотренных в пункте 8.1.4.1 b), применяется независимо от количества огнетушителей, имеющихся на транспортной единице, и включает в себя, в частности, емкость огнетушителя, предусмотренного в пункте 8.1.4.1 а).

9.	С другой стороны, Рабочая группа признала, что в случае применения пункта 8.1.4.1 в его нынешней формулировке могут возникать трудности с толкованием его положений и что в будущем формулировку этого пункта следовало бы пересмотреть на основе соответствующего предложения о поправке".

2.	Начало пункта 8.1.4.1 ДОПОГ сформулировано следующим образом:

"8.1.4.1	К транспортным единицам, перевозящим опасные грузы, за исключением тех, которые упомянуты в пункте 8.1.4.2, применяются следующие положения:

a)	на каждой транспортной единице должен находиться по крайней мере один переносной огнетушитель для тушения пожаров классов А, В и С, минимальная емкость которого составляет 2 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и который пригоден для тушения пожара в двигателе или кабине транспортной единицы;

b)	требуется следующее дополнительное оборудование: ...".

3.	Из этого последнего предложения пункта 8.1.4.1 b) ясно следует, что необходимо иметь два огнетушителя: один емкостью 2 кг, как указано в пункте 8.1.4.1 а), и второй, дополнительный, как указано в подпункте b). Таким образом, утверждение, содержащееся в пункте 8 доклада о работе ноябрьской сессии 2009 года, не отражено в тексте этих положений и даже напротив. ДОПОГ требует наличия по крайней мере двух огнетушителей. Если WP.15 останется при мнении, выраженном в ноябре 2009 года, то тогда потребуется изменение текста пункта 8.1.4.1 b).

Предложение

4.	Изменить первое предложение пункта 8.1.4.1 b) следующим образом:

"b)	для указанных ниже транспортных единиц требуются огнетушители, имеющие следующую минимальную совокупную емкость: ...".

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащего в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; 
в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

В отношении определения классов пожаров см. стандарт EN 2:1992 "Классификация пожаров".