|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/41 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr.: Générale 2 juillet 2010 Français Original: anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts
du RID et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Genève, 13–17 septembre 2010

Point 5 a) de l’ordre du jour provisoire

Propositions diverses d’amendements au RID/ADR/ADN – Questions en suspens

5.3.1.7.2 – Plaque-étiquette pour matières radioactives de la classe 7

Communication du secrétariat de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) ,

Introduction

1.	La quatrième phrase du 5.3.1.7.2 RID/ADR dit que l’emploi du mot “RADIOACTIVE” dans la moitié inférieure de la plaque-étiquette conforme au modèle No 7D est facultatif de sorte que cet espace peut être utilisé pour apposer le numéro ONU relatif à l’envoi.

2.	Dans la description de la plaque-étiquette conforme au modèle No 7D qui suit la figure, l’apposition alternative du numéro ONU est restreinte, dans la mesure où cette apposition est prescrite au 5.3.2.1.2. Cela conduit à une contradiction au sein du même paragraphe.

3.	Au paragraphe 542 des “IAEA Safety Requirements TS-R-1” (édition 2009), la dernière phrase sous la figure 6 correspond à la quatrième phrase du 5.3.1.7.2 RID/ADR. À la différence du RID/ADR, la description de la plaque-étiquette qui suit la figure ne contient pas de restriction supplémentaire.

4.	Contrairement au Règlement type de l’ONU et au Code IMDG, l’apposition du numéro ONU sur la plaque-étiquette ne remplace pas, dans le RID/ADR, l’apposition du numéro ONU sur le panneau orange. Pour cette raison, la référence au 5.3.2.1.2 RID/ADR dans le 5.3.1.7.2 RID/ADR devrait être supprimée sans que l’apposition alternative du numéro ONU, qui peut être utile pour les transports intermodaux, soit exclue.

Proposition

5.3.1.7.2	La description sous la plaque-étiquette conforme au modèle No 7D reçoit la teneur suivante  (le texte à supprimer est biffé):

“Signe conventionnel (trèfle): noir; fond: moitié supérieure jaune, avec bordure blanche, moitié inférieure blanche;

le mot RADIOACTIVE ou, à sa place, lorsqu’il est prescrit, le numéro ONU approprié (voir 5.3.2.1.2) doit figurer dans la moitié inférieure ; chiffre “7”dans le coin inférieur”.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.7 c)).

Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2010/41.