| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 January 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Стандарты

Предложение о включении стандарта EN ISO 13340 "Клапаны баллонов одноразового использования − Технические требования и испытания опытного образца" в таблицу для затворов в подразделе 6.2.4.1

Передано Европейской ассоциацией производителей баллонов (ЕАПБ),

Резюме

Существо предложения: Стандарт EN 12205 на конструкцию газовых баллонов одноразового использования, на который сделала ссылка в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, содержит обязательное требование о том, что такие "баллоны должны быть оборудованы клапанами одноразового использования, соответствующими стандарту EN ISO 13340".

Поскольку этот стандарт на клапаны не содержит конкретных положений, касающихся процедур установки клапанов и испытаний баллона с клапаном в сборе (испытание соединения клапана с баллоном), считается необходимым включить в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ также ссылку на стандарт EN ISO 13340, касающийся клапанов, с тем чтобы придать ему нормативный характер.

Предлагаемое решение: Включить стандарт EN ISO 13340 "Клапаны баллонов одноразового использования − Технические требования и испытания опытного образца" в таблицу для затворов, содержащуюся в подразделе 6.2.4.1. Следует также включить соответствующие положения о переходных периодах.

Справочные документы: Стандарты EN 12205 и EN ISO 13340

Введение

1.	Газовые баллоны одноразового использования, кроме баллонов ООН, проектируются и изготавливаются в Европе в соответствии со стандартом EN 12205 и оборудуются клапанами в соответствии со стандартом EN ISO 13340.

2.	Ссылка на стандарт EN 12205 имеется в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в таблице подраздела 6.2.4.1 для конструкции и изготовления, в то время как ссылка на стандарт EN ISO 13340 отсутствует в этой таблице.

3.	Стандарт EN 12205 на конструкцию предусматривает, что "баллоны одноразового использования должны быть оборудованы клапанами одноразового использования, которые соответствуют стандарту EN ISO 13340". В этом стандарте на клапаны содержится несколько требований, которые обязательно должны быть выполнены в целях утверждения газового баллона одноразового использования, а именно:

а)	Соединение клапана с газовым баллоном должно быть выполнено неразъемным способом (например, сваркой, пайкой, запрессовкой или клеевым соединением).

b)	Должны быть проведены испытания соединения клапана с баллоном.

Это позволяет предотвратить возможность повторного наполнения баллона одноразового использования и возможность замены клапана после того, как баллон уже был наполнен один раз.

Кроме того стандарт EN 12205 требует проведения испытания на падение с установленным клапаном.

4.	В предисловии к стандарту EN 12205 содержится следующее заявление:

"Настоящий стандарт был представлен для включения ссылки на него в МПОГ и/или технические приложения к ДОПОГ. Поэтому в данном контексте стандарты, перечисленные в нормативных ссылках и охватывающие базовые требования МПОГ/ДОПОГ, не рассматриваемые в рамках настоящего стандарта, являются нормативными только в тех случаях, когда на сами эти стандарты сделаны ссылки в МПОГ и/или технических приложениях к ДОПОГ".

Из этого заявления становится ясно, что стандарт на клапаны EN ISO 13340, приведенный в разделе "Нормативные ссылки" в стандарте EN 12205, может рассматриваться в качестве нормативного только в том случае, если на него сделана ссылка в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ.

5.	В соответствии с директивой TPED в настоящее время допускается возможность проведения раздельных оценок соответствия баллонов и клапанов, в результате чего в случае газовых баллонов одноразового использования могут быть выявлены несоответствия, если баллон и клапан не будут подвергнуты необходимым испытаниям в сборе в соответствии с требованиями стандартов EN 12205 и EN ISO 13340.

6.	Поэтому считается крайне важным включить в следующее издание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ ссылку на стандарт EN ISO 13340, касающийся клапанов, с тем чтобы при утверждении баллонов одноразового использования всегда учитывались требования обоих стандартов.

Предложение

7.	В раздел "для затворов" таблицы, содержащейся в подразделе 6.2.4.1, включить дополнительную ссылку следующего содержания:

| Ссылка | Название документа | Применимые подразделы и пункты | Применяется в отношении новых официальных утверждений типа или продлений | Крайняя дата отзыва существующих официальных утверждений типа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Для затворов |
| EN ISO 13340:2001 | Переносные газовые баллоны − Клапаны баллонов одноразового использования − Технические требования и испытания опытного образца | 6.2.3.1 | С 1 января 2011 года | [31 декабря 2011 года], если клапан не учитывался во время официального утверждения типа |

Обоснование

8.	Это простое изменение позволит добиться того, чтобы применялась единообразная практика и чтобы установленный клапан всегда включался в официальные утверждения газовых баллонов одноразового использования.

9.	Безопасность: Уровень безопасности может снизиться, если баллоны одноразового использования будут официально утверждаться без учета клапана, который должен быть одноразового использования и должен быть соединен с баллоном неразъемным способом. Имели место случаи, когда такие баллоны ввозились в Европу с заменяемыми клапанами.

10.	Осуществимость: никаких проблем не возникнет.

11.	Переходный период: см. таблицу выше.

12.	Обеспечение применения: никаких проблем не ожидается.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/16.