| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/21 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 January 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Классификационный код для № ООН 2031
Кислота азотная

Передано правительством Бельгии,

Введение

1.	В перечне опасных грузов, приведенном в разделе 3.2.1, имеется три позиции для № ООН 2031 Кислота азотная:

а)	с содержанием кислоты более 70% (классификационный код СО1);

b)	с содержанием кислоты не менее 65%, но не более 70% (классификационный код СО1);

с)	с содержанием кислоты менее 65% (классификационный код С1).

2.	Однако в перечне эквивалентов, содержащемся в пункте 4.1.1.19.6, для азотной кислоты с содержанием чистой кислоты не более 55% указан классификационный код СО1 вместо С1 (в качестве стандартной жидкости указана азотная кислота).

3.	Это расхождение вызывает удивление, так как оба классификационных кода претендуют на соответствие процедурам и критериям, предусмотренным в части 2.

Трудности

4.	С точки зрения химической совместимости с пластмассовой тарой классификационный код СО1, несомненно, является правильным, по крайней мере при верхнем пределе концентрации азотной кислоты. В противном случае стандартной жидкостью для азотной кислоты концентрацией 55%, которая сама является одной из стандартных жидкостей, была бы вода в соответствии с принципом, изложенным в пункте 4.1.1.19.5 d) i): вода/азотная кислота (55%), за исключением неорганических кислот с классификационным кодом С1, которые отнесены к стандартной жидкости "вода".

5.	С другой стороны, Типовые правила ООН предписывают знаки опасности 8 + 5.1 для азотной кислоты концентрацией не менее 65%, но только знак опасности 8 для азотной кислоты концентрацией ниже этого порогового значения (следует отметить, что система проверки совместимости с использованием стандартных жидкостей не предусмотрена в Типовых правилах).

6.	Цель настоящего документа не состоит в обсуждении того факта, что стойкость к окислению проверяется с помощью вещества (азотной кислоты концентрацией 55%), которое не считается окисляющим согласно классификации ООН. Он нацелен лишь на то, чтобы ликвидировать путаницу, с которой сталкиваются те, кто желает выбрать правильную тару для перевозки смесей, содержащих азотную кислоту.

Предложение

7.	В третьей позиции под № ООН 2031 Кислота азотная (с содержанием азотной кислоты менее 65%), содержащейся в перечне опасных грузов в разделе 3.2.1:

а)	исключить С1 в колонке 3b Классификационный код;

b)	добавить ХХХ в колонку 6 Специальные положения;

с)	добавить в раздел 3.3.1 специальное положение следующего содержания:

"ХХХ		Для цели проверки химической совместимости с пластмассовой тарой классификационным кодом этого вещества считается СО1; для всех других целей классификационным кодом является С1".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/21.