| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/23 5 January 2010 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22-26 марта 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Разделение позиции под № ООН 3256

Передано правительством Бельгии,

Введение

1.	С одной стороны, согласно подразделу 5.3.2.2 шестнадцатого пересмотренного издания Типовых правил ООН, требуется, чтобы маркировочный знак для перевозки при повышенной температуре имелся на транспортных единицах, содержащих вещество, которое перевозится или предъявляется к перевозке в жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100 °С, или в твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240 °С.

2.	С другой стороны, согласно разделу 5.3.3 издания ДОПОГ/МПОГ 2009 года, требуется, чтобы маркировочный знак для перевозки при повышенной температуре имелся на автоцистернах, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, специальных транспортных средствах или контейнерах либо специально оборудованных транспортных средствах или контейнерах, содержащих вещества, для которых в колонке 6 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение 580.  Эти вещества отнесены к № ООН 3257 
и 3258, но не отнесены к № ООН 3256.

3.	Хотя, согласно ДОПОГ/МПОГ, маркировочный знак для перевозки при повышенной температуре не требуется в случае № ООН 3256 (жидкость при повышенной температуре легковоспламеняющаяся, н.у.к., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки), это вещество вполне может перевозиться или предъявляться к перевозке при температурах, значительно превышающих 100 °С.  В этом случае:

а)	без какой-либо видимой причины не учитываются риски для безопасности, связанные со столь высокой температурой;  и

b)	отсутствует согласование между правилами различных видов транспорта, что создает препятствия для мультимодальных перевозок.

Предложение

4.	В таблице А главы 3.2 ДОПОГ/МПОГ заменить:

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификацион-ный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 |

на:

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификацион-ный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 580 |

(в обеих позициях колонки 7-20 остаются идентичными и без каких-либо изменений).

________

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/23.