| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/92 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 12 к поправкам серии 02 к Правилам № 3 (светоотражающие приспособления)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/18 с поправками, указанными в приложении IV к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 22).

Приложение 4,

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1	должны иметь цвет, соответствующий предписаниям приложения 6. Проверка производится…"

Приложение 6,

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.	При освещении светоотражающего приспособления лампой-эталоном А МКО для угла расхождения в 1/3 ° и для угла освещения V = H = 0 ° или - если на входной поверхности происходит бесцветное отражение - при V = ( 5 °, а Н = 0 ° коэффициенты цветности отраженного светового потока не должны превышать пределы, соответствующие указанным в пункте 2.30 Правил № 48".

Включить новые пункты 3−3.2 следующего содержания:

"3.	Бесцветные светоотражающие приспособления не должны давать селективного отражения, т.е. изменение трехцветных координат "х" и "у" лампы-эталона А, используемой для освещения светоотражающего приспособления, не должно превышать 0,01 после отражения лучей светоотражающим приспособлением.

3.1	Это проверяется визуальным сопоставлением, как указано выше, причем сравниваемая поверхность освещается источниками света, у которых коэффициенты цветности отклоняются на 0,01 от коэффициента цветности лампы-эталона А.

3.2	В случае сомнений определяются коэффициенты цветности для наиболее отличающегося образца".

Приложение 14,

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1	цвет, соответствующий предписаниям приложения 6. Проверка производится…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.