| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/96 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 36 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 (лампы накаливания механических транспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/11 с поправками, указанными в приложении II к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 6).

Приложение 1,

Перечень категорий ламп накаливания по группам и номера их спецификаций изменить следующим образом:

| "Группа 1 |
| --- |
| Без общих ограничений: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |
|  | H1 |  | H1/1-3 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | H15 |  | H15/1-5 |  |
|  | H16 |  | H16/1-4 |  |
|  | H16В |  | H16/1-4 |  |
|  | H21W **/ |  | H21W/1-2 |  |
|  | … |  |  |  |

"

Спецификации H16/1-4 заменить новым текстом следующего содержания 
(см. нижеследующие страницы):

"	КАТЕГОРИИ H16 и Н16В	Спецификация H16/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

# Рис. 1

Основной чертеж

# Рис. 2

# Максимальные контуры лампы

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета представляет собой перпендикуляр плоскости отсчета и проходит через центр диаметром цоколя (19 мм).

3/	Стеклянная колба и опоры не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Испускаемый свет должен быть белым или селективным желтым.

5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала.

а)	Ограничения в отношении диаметра отсутствуют, однако в целях дальнейшего развития диаметр должен составлять d max. = 1,1 мм.

b)	Один и тот же изготовитель должен обеспечивать одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

КАТЕГОРИИ H16 и Н16В	Спецификация H16/2

6/	Стеклянная колба не должна давать оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 and (2.

7/	Светонепроницаемое покрытие должно доходить по крайней мере до угла (3 и по меньшей мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

8/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паризитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (Вид А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1). В затемненной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

9/	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкая или наиболее удаленная от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

10/	Смещение оси нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкая или наиболее удаленная от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

КАТЕГОРИИ H16 и Н16В	Спецификация H16/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e 11/ | 25,0 12/ | 25,0 ( 0,1 |
| f 11/ | 3,2 12/ | 3,2 ( 0,1 |
| g | 0,5 мин. | вопрос о соответствующем значении рассматривается |
| h1 | 0 12/ | 0 ( 0,1 |
| h2 | 0 12/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 40° мин. | 40° мин. |
| (3 | 30° мин. | 30° мин. |
| Цоколь: | H16: PGJ19-3 H16В: PGJY19-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 19 | 19 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13.2 |
| Фактические значения | Ватты | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10% / -15% |  |
| Контрольный световой поток: 500 лк при значениях около 13,2 В |
| Контрольный световой поток: 550 лк при значениях около 13,5 В |

11/	Крайние точки нити накала определяются как точки, где проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1.

12/	Контроль осуществляется с помощь "системы шаблона", спецификация H16/4.

КАТЕГОРИИ H16 и Н16В	Спецификация H16/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 | 3,6 | 2,6 |

d − диаметр нити накала

Положение нити накала контролируется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H16/1.

Нить накала должна полностью находиться в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 11/ к спецификации H16/3, должны находиться между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Категория H16B

Категория H16

Ось отсчета

25,0 мм до

плоскости отсчета

3,0

Первый виток нити накала

Рис. 5.  Допустимое смещение оси нити накала 9/ (только для эталонных ламп накаливания)

Рис. 6.  Электриситет оси колбы 10/

Ось нити накала

25,0

Ось отсчета

Вид А

Ось нити накала

Ось колбы

Плоскость

отсчета

Рис. 3.  Зона без искажений 6/ и затемненная верхняя часть 7/

Рис. 4.  Зона без металлических частей 8/

Вид А

Вид В

Ось отсчета

Ось нити накала

Плоскость отсчета