| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/100 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 July 2010 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.9 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 14 к Правилам № 77 (стояночные фонари)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положены документы и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/12 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/12/Corr.1 с поправками, указанными в приложении V к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 23).

Содержание изменить следующим образом:

"…

Приложения

1.		Сообщение, касающееся официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства типа стояночного фонаря на основании Правил № 77

2.		Примеры схем знаков официального утверждения

3.		Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения силы света

4.		Фотометрические измерения

5.		Минимальные предписания в отношении процедур контроля за соответствием производства

6.		Минимальные предписания в отношении отбора образцов, производимого инспектором"

Текст Правил,

Пункты 8−8.2 изменить следующим образом:

"8.		Процедура испытания

8.1		Все изменения (фотометрические и колориметрические) проводятся:

8.1.1		в случае фонаря со сменным источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света с использованием бесцветной или окрашенной стандартной лампы накаливания, относящейся к категории, предписанной для данного устройства − при напряжении, необходимом для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

8.1.2		в случае фонаря с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) − с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

8.1.3		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся частью фонаря3 − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

8.1.4		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью фонаря − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем.

8.2		Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставления механизма управления источником света, необходимого для питания источника света и выполнения применимых функций".

Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания:

"8.3		Величину напряжения, подаваемого на фонарь, указывают в карточке сообщения, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

8.4		Пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации подлежат определению".

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Цвет испускаемого света

Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приводится в пункте 2 приложения 4, должен быть красным, белым или автожелтым. Для проверки этих колориметрических характеристик применяется процедура испытания, описанная в пункте 8 настоящих Правил. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Однако проверка колориметрических характеристик фонарей с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) проводится с использованием имеющихся в фонаре источников света согласно соответствующим подпунктам пункта 8.1 настоящих Правил".

Пункт 12.2 изменить следующим образом:

"12.2		Должны соблюдаться минимальные предписания в отношении процедур контроля за соответствием производства, изложенные в приложении 5 к настоящим Правилам".

Пункт 12.3 изменить следующим образом:

"12.3		Должны соблюдаться минимальные предписания в отношении производимого инспектором отбора образцов, изложенные в приложении 6 к настоящим Правилам".

Приложение 1, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/регулятора силы света:

a)	являющегося частью фонаря: да/нет/неприменимо 2/,

b)	не являющегося частью фонаря: да/нет/неприменимо 2/.

Величина (величины) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью фонаря, но не находится в корпусе фонаря):	"

Приложение 2, название изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения"

Приложение 4,

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		на несменных источниках света (лампах накаливания и других источниках света):

с использованием имеющихся в фонаре источников света согласно соответствующему подпункту пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 5 исключить.

Приложение 6 (прежнее), изменить нумерацию на 5.

Приложение 5 (новое)

Пункты 2.4 и 2.5 изменить следующим образом:

"2.4		Измеряемые и регистрируемые фотометрические характеристики

Отобранный фонарь подвергается фотометрическим измерениям на предмет минимальных значений в точках, перечисленных в приложении 4, и требуемых координат цветности.

2.5		Критерии приемлемости

Изготовитель несет ответственность за  …

Критерии приемлемости должны быть таковыми, чтобы при уровне уверенности в 95% минимальная вероятность успешного прохождения выборочной проверки в соответствии с требованиями приложения 6 (первый отбор образцов) составляла 0,95".

Приложение 7 (прежнее), изменить нумерацию на 6.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Для целей настоящих Правил фраза "являющийся частью фонаря" означает физическое нахождение в корпусе фонаря или нахождение вне корпуса фонаря с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем фонаря в качестве части системы фонаря. Условия работы и установки этих дополнительных систем будут определены специальными положениями.