| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/102 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.11 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по поправкам серии 01 
к Правилам № 119 (угловые повторители поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/10 с поправками, указанными в приложении VII к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 32).

Содержание,

Включить ссылку на новый пункт 13 следующего содержания:

"13.		Переходные положения".

Текст Правил,

Пункт 4.3.3 изменить следующим образом:

"4.3.3		Первые две цифры (в настоящее время 01) номера официального утверждения…".

Пункт 6.3 изменить следующим образом:

"6.3		Сила света, испускаемого во всех направлениях, не должна превышать 300 кд над линией 1,0 U-L и R, 600 кд на горизонтальной плоскости и 14 000 кд ниже линии 0,57 D-L и R".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Все измерения производятся с помощью бесцветных стандартных ламп накаливания тех типов, которые предусмотрены для данного устройства, отрегулированного на излучение нормального светового потока, предписанного для источников света, функционирующих под напряжением 13,2 В и перечисленных в группе 1, указанной в приложении 1 к Правилам № 37, а также функционирующих под напряжением 13,5 В и перечисленных в группе 2, указанной в приложении 1 к Правилам № 37, если питание не обеспечивается электронным пускорегулирующим аппаратом источника света".

Включить новые пункты 13−13.4 следующего содержания

"13.		Переходные положения

13.1		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам ни одна из применяющих их Договаривающихся сторон не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

13.2		По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если угловые повторители поворота соответствуют предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

13.3		Существующие официальные утверждения угловых повторителей поворота, уже предоставленные на основании настоящих Правил до даты вступления в силу поправок серии 01, остаются в силе бессрочно.

13.4 		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками предшествующих серий".

Приложение 2, рисунок 1 и текст изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения

Рисунок 1

Маркировка одиночных огней

Образец А

01 K

221

а = 5 мм мин.

Устройство, на котором проставлен приведенный выше знак официального утверждения, является угловым повторителем поворота, официально утвержденным в Японии (Е 43) на основании Правил № 119 под номером официального утверждения 221. Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 119, включающих поправки серии 01.

…"

Рисунок 2 и текст изменить следующим образом:

"Рисунок 2

…

Образец В

Образец С

Образец D

Примечание: Три приведенные … и включает:

…

Угловой повторитель поворота, официально утвержденный в соответствии с поправками серии 01 к Правилам № 119".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

43

E43

33

02 A

01 1

01 K

E43

02 A 01 1 01 K

3333

E43

02

A

01

1

01

K

3333