| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/124 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9–12 ноября 2010 года

Пункт 4.8.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, предложенных GRSP

Предложение по исправлению 4 к Пересмотру 3 Правил № 12 (система рулевого управления)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок седьмой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/14 с поправкой, указанной в пункте 17 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47, пункт 17). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 4,

Включить новый пункт 2.3.1 следующего содержания:

"2.3.1		Ниже приводятся дополнительные предписания факультативного характера в отношении механических свойств модели туловища:

a)	скорость нагружения при измерении жесткости: 
250 ± 50 мм/мин.,

b)	центр тяжести: 551,2 ± 6 мм от верхней границы модели туловища,

c)	момент инерции вокруг боковой оси, проходящей через центр тяжести: 2,26 ± 0,23 кг x м2".

Приложение 5,

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		Муляж головы должен быть оборудован двумя акселерометрами, которые обеспечивают проведение измерений в направлении 
удара".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.