| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GENERALE ECE/TRANS/WP.29/2010/15 18 décembre 2009 FRANçAIS Original: ANGLAIS ET FRANçAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-cinquantième session
Genève, 9 -12 mars 2010

Point 4.2.14 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 à la révision 1 au Règlement No 27

(Triangle de présignalisation)

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-deuxième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/49, non modifié. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/62, par. 39).

# Annexe 5, paragraphe 12.1, modifier comme suit:

«12.1	L’un des échantillons de matière fluorescente soumis conformément au paragraphe 3.5 du présent Règlement est soumis à l’essai de résistance à la température et à l’irradiation décrit dans la norme ISO 105-B02:1994/Amd.2:2000, par. 7.2.4 Méthode 4 jusqu’à ce que l’échantillon de référence No 5 ait atteint le contraste No 4 de l’échelle de gris.».

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.