| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 December 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятидесятая сессия

Женева, 9-12 марта 2010 года

Пункт 4.2.36 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам:
Предложение по дополнению 6
к поправкам серии 02 к Правилам № 107

(Транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (/

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто седьмой сессии в целях уточнения размеров аварийных люков в транспортных средствах класса В. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/13 с поправками, указанными в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/76, пункт 14). Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1).

Включить новые пункты 10.13 - 10.15 следующего содержания:

"10.13	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 6 к поправкам серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении 6 к поправкам серии 02.

10.14		По истечении 12 месяцев после даты вступления в силу дополнения 6 к поправкам серии 02 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении 6 к поправкам серии 02.

10.15		По истечении 30 месяцев после даты вступления в силу дополнения 6 к поправкам серии 02 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в предоставлении национальных/региональных официальных утверждений и в первой национальной регистрации (первом вводе в эксплуатацию) транспортного средства, которое не удовлетворяет предписаниям дополнения 6 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам".

Приложение 7, пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Минимальные размеры выходов

Для выходов различных типов должны выдерживаться следующие минимальные размеры:

| Проем | Размеры | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Служебная дверь | Высота входа: Класс А 1 650 мм В 1 500 мм | Высота проема служебной двери измеряется как вертикальное расстояние по вертикальной плоскости горизонтальных проекций средней точки дверного проема и верхней поверхности нижней ступеньки. |
|  | Высота проема | Вертикальная высота проема служебной двери должна быть такой, чтобы обеспечивать свободное перемещение двойного щита, упомянутого в пункте 7.7.1.1 приложения 3. Верхние углы могут быть закруглены, причем радиус закругления не должен превышать 150 мм. |
|  | Ширина: Одинарная дверь: 650 мм Двойная дверь: 1 200 мм | Для транспортных средств класса В, в которых высота проема служебной двери составляет 1 400-1 500 мм, минимальная ширина проема одинарной двери должна составлять 750 мм. Для всех транспортных средств ширина любой служебной двери может быть уменьшена на 100 мм, если измерение производится на уровне поручней, и на 250 мм, когда это требуется в случае выступающих надколесных дуг, механизма включения автоматического или дистанционного управления дверьми либо наклона ветрового стекла. |
| Запасная дверь | Высота: 1 250 мм Ширина: 550 мм | Ширина может быть уменьшена до 300 мм, если это требуется в случае выступающих надколесных дуг, при условии, что ширина составляет 550 мм на минимальной высоте в 400 мм над самой низкой частью дверного проема. Верхние углы могут быть закруглены, причем радиус закругления не должен превышать 150 мм. |
| Запасное окно и аварийный люк | Площадь проема: 400 000 мм2 | В это отверстие должен вписываться прямоугольник размерами 500 мм х 700 мм. |

# Footnotes

(/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.