|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2010/69 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 8 avril 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-cinquante-unième session

Genève, 22–25 juin 2010

Point 4.2.9 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 - Considération des projets

d'amendements aux Règlements existants

Proposition de complément 2 au Règlement n° 89 (Dispositifs limiteurs de vitesse)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-septième session en vue d’inclure les véhicules de la catégorie M2 dans le champ d’application du Règlement. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/4, non amendé (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/67, par. 27). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

Paragraphe 1.1.1., modifier comme suit:

«1.1.1.		SECTION I: aux véhicules des catégories 1/ M2, M3, N2 et N3 2/ équipés d’un DLV et aux véhicules des catégories M et N équipés d’un dispositif limiteur réglable de la vitesse (DLRV) qui n’ont pas fait l’objet d’une homologation de type séparée, conformément à la section III du présent Règlement, ou aux véhicules qui ont été conçus et/ou équipés de telle sorte que leurs constituants puissent être considérés comme remplissant totalement ou partiellement la fonction du DLV ou du DLRV, selon qu’il convient.».

Paragraphe 1.1.2., modifier comme suit:

«1.1.2.	SECTION II: à l’installation sur des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de DLV et à l’installation sur des véhicules des catégories M et N de DLRV ayant fait l’objet d’une homologation de type, conformément à la section III du présent Règlement.».

Paragraphe 1.1.3., modifier comme suit:

«1.1.3.	SECTION III: aux DLV devant équiper des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et aux DLRV devant équiper des véhicules des catégories M et N.».

Paragraphe 1.2.1., modifier comme suit:

«1.2.1.	Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent avoir une vitesse maximale fixée par un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou une fonction de limitation de vitesse (FLV).».

Paragraphe 1.2.2, modifier comme suit:

«1.2.2.	Une fois mis(e) en place et activé(e), le dispositif limiteur réglable de la vitesse (DLRV) ou la fonction de limitation réglable de la vitesse (FLRV) permet de limiter la vitesse des véhicules des catégories M et N en fonction de la vitesse fixée volontairement par le conducteur.»

Supprimer le paragraphe 1.2.3.

Paragraphe 5.1., modifier comme suit:

«5.1.	Prescriptions relatives aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 dotés d’une FLV.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2006–2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.