| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/70 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 8 April 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22–25 июня 2010 года

Пункт 4.2.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение

проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к пересмотру 2 Правил № 90 (сменные тормозные накладки)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят седьмой сессии с целью включения ссылок на соответствующие пункты Правил № 13-Н с учетом, в частности, того факта, что категория М1 была исключена из Правил № 13. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/9 с поправками, указанными в пункте 24 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/67, пункт 24). Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1).

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1	"тормозная система " означает устройство, определение которого приводится в пункте 2.3 Правил № 13 или в пункте 2.3 Правил № 13-H, или в пункте 2.5 Правил № 78;".

Пункт 2.7 изменить следующим образом:

"2.7.		"оригинальная тормозная накладка" означает тип тормозной накладки, указанной в документации об официальном утверждении типа транспортного средства, в частности в пункте 8.1.1 приложения 2 к Правилам № 13 или в пункте 7.1 2/ приложения 1 к Правилам № 13-H, или в пункте 5.4 приложения 1 к Правилам № 78;".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2.		Заявка может подаваться владельцем официального утверждения (официальных утверждений) типа транспортного средства на основании Правил № 13, Правил № 13-H или Правил № 78 в отношении сменной детали, соответствующей типу, зарегистрированному в документации об официальном утверждении (официальных утверждениях) типа транспортного средства".

Пункт 5.1 a) изменить следующим образом:

"a)		….предписаниям…приведенным в Правилах № 13 или в Правилах № 13-H, или в Правилах № 78;".

Пункт 5.1.1 изменить следующим образом:

"5.1.1		….на основании Правил № 13, Правил № 13-H или Правил № 78, отвечают предписаниям пункта 5 настоящих Правил.".

Пункт 5.3.1.2 изменить следующим образом:

"5.3.1.2	…. в соответствии со стандартом либо ISO 6310:1981, либо ISO 6310:2001, либо ISO 6310:2009.

Величины сжимаемости …".

Пункт 5.3.2.2 изменить следующим образом:

"5.3.2.2.	…. в соответствии со стандартом либо ISO 6310:1981, либо ISO 6310:2001, либо ISO 6310:2009. Могут использоваться плоские образцы …".

Приложение 3

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Соответствие Правилам № 13 или 13-H

Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-H доказывается в ходе испытания транспортного средства.".

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Систему торможения транспортного средства испытывают согласно требованиям, предъявляемым к соответствующей категории транспортного средства (M1, M2 или N1) и изложенным в пунктах 1 и 2 приложения 4 к Правилам № 13 или в пунктах 1 и 2 приложения 3 к Правилам № 13-H, в зависимости от того, какие из этих правил уместны с учетом первоначального официального утверждения типа системы. Применяются следующие требования или испытания:".

Пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 1.4.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.4.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н".

Пункт 1.2.1.2 изменить следующим образом:

"1.2.1.2	Испытание типа 0 с подсоединенным двигателем на груженом и порожнем транспортном средстве в соответствии с пунктами 1.4.3.1 (испытание на стабилизацию) и 1.4.3.2 (только испытание на первоначальной скорости v = 0,8 vmax) приложения 4 к Правилам № 13, или в соответствии с пунктами 1.4.3.1 и 1.4.3.2 приложения 3 к Правилам № 13-Н".

Пункт 1.2.1.3 изменить следующим образом:

"1.2.1.3	Испытание типа I в соответствии с пунктом 1.5 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 1.5 приложения 3 к Правилам 
№ 13-Н".

Пункт 1.2.2.1 изменить следующим образом:

"1.2.2.1	Испытание типа 0 с отсоединенным двигателем на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.2 приложения 4 к Правилам № 13 или пунктом 2.2 приложения 3 к Правилам 
№ 13-Н (это испытание может не проводиться в тех случаях, когда очевидно, что установленные требования соблюдаются, например в случае системы раздельного торможения (по диагонали)".

Пункт 1.2.3.1 изменить следующим образом:

"1.2.3.1	Испытание системы стояночного торможения на наклонной плоскости с величиной уклона 18% на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.3.1 приложения 4 к Правилам № 13 или испытание системы стояночного торможения на наклонной плоскости с величиной уклона 20% на груженом транспортном средстве в соответствии с пунктом 2.3.1 приложения 3 к Правилам № 13-Н".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Транспортное средство должно отвечать всем соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2 приложения 3 к Правилам № 13-Н для данной категории транспортных средств".

Приложение 8, пункт 1, изменить следующим образом:

"1.		Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-Н

Соответствие требованиям Правил № 13 или 13-Н доказывается в ходе испытания транспортного средства".

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Испытание транспортного средства

Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого(ых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе, оснащается сменными тормозными накладками в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение и подготавливается к испытанию тормозов в соответствии с требованиями Правил № 13 или Правил № 13-Н в зависимости от того, которые из них применимы. Транспортное средство должно быть полностью загружено. Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливаются на соответствующих тормозах и не прирабатываются".

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Система стояночного тормоза транспортного средства испытывается согласно всем соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2.3 приложения 4 к Правилам № 13 или в пункте 2.3 приложения 3 к Правилам № 13-Н, в зависимости от того, которые из этих правил уместны с точки зрения первоначального официального утверждения системы".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.