| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/88 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 9 April 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22−25 июня 2010 года

Пункт 4.2.15 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 34 
к поправкам серии 03 к Правилам № 37 
(лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. 
В его основу положен неофициальный документ № GRE-63-05. Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63).

Приложение 1, спецификация H16/1, сноска 5/, изменить следующим образом:

"5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

а)	Ограничения в отношении диаметра отсутствуют, однако в целях дальнейшего развития диаметр должен составлять d max. = 1,1 мм.

b) 	Один и тот же изготовитель должен обеспечивать одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства".

Спецификация H16/3, таблица, исправить следующим образом:

"…

| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактические значения | Ватты | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10% / -15% |  |

…".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add./1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.