| Передано экспертом от Российской Федерации | Неофициальный документ № GRB-51-10 51-я сессия GRB, 15 – 17 февраля 2010 года, пункт повестки дня 2 |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

КОММЕНТАРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИТАЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ №28

(документ TRANS/WP.29/GRB/2010/2)

В рамках проверки и оценки предложений Китая, изложенных в документе TRANS/WP.29/GRB/2010/2, Техническая служба Российской Федерации провела испытания звуковых сигнальных приборов, преимущественно, российских и китайских изготовителей.  Результаты испытаний показали:

- Испытанные звуковые сигнальные приборы, изготовленные в Российской Федерации, удовлетворяют требованиям пункта 6.2.7.1 Правил №28.

- Звуковые сигнальные приборы, изготовленные в странах Европы и Азии и имеющие официальное утверждение, в большинстве случаев удовлетворяют требованиям пункта 6.2.7.1 Правил №28, за исключением звуковых сигнальных приборов, изготовленных в Китае.  Однако в связи с неизвестностью в какой комплектации проводились испытания этих звуковых сигнальных приборов для получения официального утверждения, их также можно признать соответствующими Правилам №28, поскольку результаты получены на пределе допустимых.

- Звуковые сигнальные приборы, изготовленные в Китае и не имеющие официального утверждения, в подавляющем большинстве не удовлетворяют требованиям пункта 6.2.7 Правил №28.

С учетом изложенного, эксперты Российской Федерации не видят необходимости вносить поправки в пункт 6.2.7 Правил №28, снижая тем самым требования по уровню звукового давления к частотному диапазону, наиболее воспринимаемому человеческим ухом.  Правильно спроектированные звуковые сигнальные приборы имеют двойной запас по уровням в данном частотном диапазоне по отношению к требованию в 105 дБА, которое заложено в пункте 6.2.7.1 Правил №28.

На данном этапе ограниченное количество испытаний, проведенных нашей Технической службой, не позволяет сделать однозначные выводы по поводу соответствия требованиям Правил №28 звуковых сигнальных приборов, имеющих официальные утверждения типа.

Проблема несоответствия требованиям пункта 6.2.7.1 Правил №28 официально утвержденных звуковых сигнальных приборов – это проблема их изготовителя, не выполняющего условия по обеспечению соответствия производства.  И этот факт не может служить основанием для внесения  изменений в Правила №28.

Приложение: результаты испытаний.

| Результаты испытаний звуковых сигнальных приборов на соответствие требованиям пункта 6.2.7 Правил ЕЭК ООН №28 |
| --- |
| Условное обозначение звукового сигнального прибора | Страна происхождения | Наличие официального утверждения ЕЭК ООН | Номиналь-ное напряжение питания, В | Результаты испытаний | Общий уровень при 13/26 В (допусти-мый уровень <118дБ (А)) | Результат проверки |
|  |  |  |  | Уровень звука в дБ (А) в диапазоне |  |  |
|  |  |  |  | 1800-3550 Гц (допустимый уровень >105 дБ (А)) |  |  |
|  |  |  |  | 11.4/22.8 В | 13.0/26.0 В | 13.8/27.6 В |  |  |
| 1. | Россия | имеется | 12 | 109.6 | 112.7 | 113.5 | 113.8 | Соответствует |
| 2. | Россия | имеется | 12 | 108.8 | 109.7 | 110.1 | 110.2 | Соответствует |
| 3. | Россия | имеется | 12 | 107.8 | 110.2 | 111.9 | 111.0 | Соответствует |
| 4. | Россия | имеется | 12 | 106.0 | 110.5 | 115.9 | 110.7 | Соответствует |
| 5. | Россия | имеется | 12 | 107.2 | 111.5 | 115.9 | 111.5 | Соответствует |
| 6. | Россия | имеется | 12 | 107.7 | 109.3 | 109.5 | 109.5 | Соответствует |
| 7. | Испания | имеется | 24 | 108.4 | 109.9 | 111.6 | 109.9 | Соответствует |
| 8. | Корея | имеется | 24 | 107.2 | 108.7 | 108.7 | 109.3 | Соответствует |
| 9. | Корея | имеется | 12 | 109.7 | 111.6 | 111.1 | 111.8 | Соответствует |
| 10. | Китай | имеется | 12 | 103.7 | 104.6 | 105.2 | 105.4 | Не соответствует |
| 11. | Китай | имеется | 12 | 105.4 | 105.7 | 105.8 | 106.4 | Соответствует |
| 12. | Китай | имеется | 12 | 105.5 | 108.2 | 108.7 | 108.6 | Соответствует |
| 13. | Китай | имеется | 12 | 104.7 | 105.8 | 105.2 | 105.8 | Не соответствует |
| 14. | Китай | имеется | 12 | 79.1 | 100.1 | 99.5 | 100.4 | Не соответствует |
| 15. | Китай | имеется | 12 | 106.0 | 105.2 | 105.0 | 105.8 | Соответствует |
| 16. | Китай | Не имеется | 12 | 93.5 | 98.4 | 100.2 | 104.7 | Не соответствует |
| 17. | Китай | Не имеется | 12 | 93.0 | 98.4 | 101.5 | 101.9 | Не соответствует |
| 18. | Китай | Не имеется | 12 | 94.2 | 99.6 | 101.6 | 104.7 | Не соответствует |
| 19. | Китай | Не имеется | 24 | 101.5 | 105.8 | 106.7 | 106.6 | Не соответствует |
| 20. | Китай | Не имеется | 24 | 101.3 | 102.6 | 104.6 | 103.2 | Не соответствует |
| 21. | Китай | Не имеется | 24 | 105.6 | 108.7 | 110.1 | 109.2 | Соответствует |
| 22. | Китай | Не имеется | 24 | 95.7 | 98.2 | 100.9 | 101.4 | Не соответствует |
| 23. | Китай | Не имеется | 24 | 92.5 | 96.6 | 98.3 | 103.3 | Не соответствует |
| 24. | Китай | Не имеется | 24 | 95.1 | 98.9 | 101.1 | 104.4 | Не соответствует |

Сигнал №1

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 81.9 112.7 101.0 Уровень звука, дБ(А): 113.8 Уровень звука, дБ(L): 112.2 |
| --- | --- |

Сигнал №2

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 83.7 109.7 99.5 Уровень звука, дБ(А): 110.2 Уровень звука, дБ(L): 109.2 |
| --- | --- |

Сигнал №3

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 82.3 110.2 104.8 Уровень звука, дБ(А): 111.0 Уровень звука, дБ(L): 110.2 |
| --- | --- |

Сигнал №4

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 87.0 110.5 95.8 Уровень звука, дБ(А): 110.7 Уровень звука, дБ(L): 109.8 |
| --- | --- |

Сигнал №5

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 81.1 111.5 95.2 Уровень звука, дБ(А): 111.5 Уровень звука, дБ(L): 110.4 |
| --- | --- |

Сигнал №6

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 84.8 109.3 96.0 Уровень звука, дБ(А): 109.5 Уровень звука, дБ(L): 108.3 |
| --- | --- |

Сигнал №7

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 88.0 109.9 99.9 Уровень звука, дБ(А): 110.3 Уровень звука, дБ(L): 109.3 |
| --- | --- |

Сигнал №8

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 81.1 108.7 100.6 Уровень звука, дБ(А): 109.3 Уровень звука, дБ(L): 108.4 |
| --- | --- |

Сигнал №9

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 87.1 111.6 97.1 Уровень звука, дБ(А): 111.8 Уровень звука, дБ(L): 110.8 |
| --- | --- |

Сигнал №10

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 74.7 104.6 97.3 Уровень звука, дБ(А): 105.4 Уровень звука, дБ(L): 104.7 |
| --- | --- |

Сигнал №11

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 79.2 105.7 98.0 Уровень звука, дБ(А): 106.4 Уровень звука, дБ(L): 105.6 |
| --- | --- |

Сигнал №12

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 79.8 108.2 98.5 Уровень звука, дБ(А): 108.6 Уровень звука, дБ(L): 107.8 |
| --- | --- |

Сигнал №13

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 84.2 105.0 97.5 Уровень звука, дБ(А): 105.8 Уровень звука, дБ(L): 105.2 |
| --- | --- |

Сигнал №14

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 78.3 100.1 88.5 Уровень звука, дБ(А): 100.4 Уровень звука, дБ(L): 99.8 |
| --- | --- |

Сигнал №15

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 84.7 105.2 97.3 Уровень звука, дБ(А): 105.8 Уровень звука, дБ(L): 105.2 |
| --- | --- |

Сигнал №16

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 103.3 98.4 90.7 Уровень звука, дБ(А): 104.7 Уровень звука, дБ(L): 104.4 |
| --- | --- |

Сигнал №17

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 99.2 98.4 82.4 Уровень звука, дБ(А): 101.9 Уровень звука, дБ(L): 101.7 |
| --- | --- |

Сигнал №18

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 103.0 99.6 86.5 Уровень звука, дБ(А): 104.7 Уровень звука, дБ(L): 104.7 |
| --- | --- |

Сигнал №19

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 97.3 105.8 93.3 Уровень звука, дБ(А): 106.6 Уровень звука, дБ(L): 105.8 |
| --- | --- |

Сигнал №20

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 88.8 102.6 92.6 Уровень звука, дБ(А): 103.2 Уровень звука, дБ(L): 102.7 |
| --- | --- |

Сигнал №21

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 97.5 108.7 96.3 Уровень звука, дБ(А): 109.2 Уровень звука, дБ(L): 108.4 |
| --- | --- |

Сигнал №22

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 98.3 98.2 84.6 Уровень звука, дБ(А): 101.4 Уровень звука, дБ(L): 101.2 |
| --- | --- |

Сигнал №23

|  | Уровень звукового давления, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 102.2 96.6 85.3 Уровень звука, дБ(А): 103.3 Уровень звука, дБ(L): 103.4 |
| --- | --- |

Сигнал №24

|  | Уровень шума в диапазоне, дБ(А) f<1800 Гц (1800- 3550) Гц f>3550 Гц 102.9 98.9 85.6 Общий уровень, дБ(А): 104.4 Общий уровень, дБ(L): 104.4 |
| --- | --- |

-----