|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 31 mai 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-neuvième session

Genève, 22-25 août 2011

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN

Paragraphe 8.1.6.1,

Communication du Gouvernement de la Belgique

Introduction

1.	Les dispositions du 8.1.6.1 spécifient que les appareils d’extinction d’incendie et les tuyaux doivent être vérifiés et inspectés au moins une fois tous les deux ans et qu’une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord. Ce qui ne ressort pas clairement, c’est si par «appareils d’extinction d’incendie» on entend seulement les extincteurs à main, ou également les systèmes d’extinction fixes. En fonction de la traduction, ce texte peut aussi être interprété différemment.

2.	Au 9.1.0.40.2.9 et au 9.3.X.40.2.9, il est dit que des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doivent être contrôlées au minimum tous les deux ans. Les dispositions du 8.1.6.1 devraient donc être modifiées en conséquence.

Proposition

3.	Modifier le 8.1.6.1 comme suit:

«8.1.6.1	Les extincteurs à main, les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure et les tuyaux d’extinction d’incendie doivent être inspectés au moins une fois tous les deux ans par des personnes agréées à cette fin par l’autorité compétente. Sur les extincteurs à main et les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure la preuve de l’inspection doit être apposée. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord.».

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/23.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106; ECE/TRANS/2010/8, programme d’activité 02.7 b)).