| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/57 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 April 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия

Женева, 21−24 июня 2011 года

Пункт 4.7.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRPE

Предложение по дополнению 1 к Правилам № 120 (полезная мощность тракторов и внедорожной подвижной техники)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят первой сессии с целью включения новых видов эталонного топлива, требуемых директивой 2004/26/EC для трех этапов IIIA, IIIB и IV. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/3 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/ GRPE/61, пункт 22). Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1).

Пункт 5.2.3.4 изменить следующим образом:

"5.2.3.4	Для двигателей с воспламенением от сжатия:

Используется эталонное топливо, указанное в приложении 7.

Выбор испытываемого топлива производится на основе предельных значений выбросов отработавших газов, которые должны выдерживаться в случае данного типа или семейства двигателей. 
С учетом диапазонов мощности, описанных в Правилах, содержащих единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия, подлежащих установке на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной подвижной технике, в отношении выбросов загрязняющих веществ этими двигателями, эталонное топливо выбирается следующим образом:

приложение 7, таблица 1 для диапазонов мощности D−G

приложение 7, таблица 2 для диапазонов мощности H−K

приложение 7, таблица 3 для диапазонов мощности L−R

В факультативном порядке эталонное топливо, указанное в приложении 7, таблица 1, может использоваться для диапазонов мощности H−K".

Приложение 7, пункт 4, изменить следующим образом:

"4.		Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия

Таблица 11, 11
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности D-G

|  | Пределы и единицы2 | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Цетановое число4 | Минимум 457 максимум 50 | ISO 5165 |
| Плотность при 15°С | Минимум 835 кг/м3 Максимум 845 кг/м3 10 | ISO 3675, ASTM D 4052 |
| Перегонка3 − точка 95% | Максимум 370°С | ISO 3405 |
| Вязкость при 40°С | Минимум 2,5 мм2/с Максимум 3,5 мм2/с | ISO 3104 |
| Содержание серы | Минимум 0,1% по массе9 Максимум 0,2% по массе8 | ISO 8754, EN 24260 |
| Точка воспламенения | Минимум 55°С | ISO 2719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | Минимум - Максимум +5°С | EN 116 |
| Окисление меди | Максимум 1 | ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% DR) | Максимум 0,3% по массе | ISO 10370 |
| Содержание золы | Максимум 0,01% по массе | ASTM D 48212 |
| Содержание воды | Максимум 0,05% по массе | ASTM D 95, D 1744 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | Минимум 0,20 мг KOH/г |  |
| Стойкость к окислению5 | Максимум 2,5 мг/ 100 мл | ASTM D 2274 |
| Присадки6 |  |  |

1  Если требуется определить тепловой кпд двигателя или транспортного средства, то теплотворная способность топлива может быть рассчитана следующим образом:

Удельная энергия (теплотворная способность) (чистая) МДж/кг = (46,423 − 8,792 * d2 + 3,17 * d) x (1 − (x + y + s)) + 9,42 * s − 2,499 * x,

где:

d − плотность при 288 К (15°С),

х − весовая доля воды (%/100),

y − весовая доля золы (%/100),

s − весовая доля серы (%/100).

2  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ASTMD 3244 "Определение основы для решения споров относительно качества нефтепродуктов", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по статистическим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ASTM D 3244.

3  Приведенные цифры показывают общее переведенное в парообразное состояние количество (процент восстановленного количества + потерянного количества).

4  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ASTM D 3244 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

5  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности.

6  В этом топливе должны содержаться только продукты прямой перегонки и корректированные компоненты перегонки углеводородов; допускается десульфурация. Топливо не должно содержать металлических присадок или присадок, улучшающих цетановое число.

7  Допускаются более низкие значения, и в этом случае должно указываться цетановое число использованного эталонного топлива.

8  Допускаются более высокие значения, и в этом случае должно указываться содержание серы в использованном эталонном топливе.

9  Подлежит постоянному пересмотру с учетом тенденций на рынках. Для целей первоначального официального утверждения двигателя без очистки выхлопных газов, по просьбе подателя заявки, допускается 0,05-процентное минимальное содержание серы по массе; в этом случае измеренный показатель содержания твердых частиц должен корректироваться в сторону повышения до среднего значения, которое номинально уточняется для содержания серы в топливе (0,150% по массе), в соответствии с нижеследующим уравнением:

PTadj = PT + [SFC * 0,0917 * (NSLF - FSF)],

где:

PTadj 	−	скорректированное значение PT (г/кВт.ч),

PT	−	измененное взвешенное значение конкретных выбросов для выбросов твердых частиц (г/кВт.ч),

SFC	−	взвешенное значение удельного расхода топлива (г/кВт.ч), рассчитанное в соответствии с нижеприведенной формулой,

NSLF 	−	средняя номинальная спецификация содержания серы по массе 
(т.е. 0,15 %/100)

FSF 	−	содержание серы в топливе по массе (%/100).

Уравнение для расчета взвешенного удельного расхода топлива:

,

где:

Pi = Pm,i + PAE,i.

Для оценок соответствия производства согласно пункту 6 должны соблюдаться требования относительно использования эталонного топлива с минимальным/максимальным показателем содержания серы 0,1/0,2% по массе.

10  Допускаются более высокие значения вплоть до 855 кг/м3, и в этом случае должна указываться плотность эталонного топлива. Для оценок соответствия производства согласно пункту 6 необходимо соблюдать требования относительно использования эталонного топлива с минимальным/максимальным показателем 835/845 кг/м3.

11  Все характеристики топлива и предельные значения постоянно пересматриваются с учетом тенденций на рынках.

12  Заменяется на EN/ISO 6245 с даты применения.

# Таблица 2
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия,
предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов
и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных
в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности H-K

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |  |
| Цетановое число2 |  | 52,0 | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Плотность при 15 °C | кг/м3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| точка 50% | °C | 245 | − | EN-ISO 3405 |
| точка 95% | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| Конечная точка кипения | °C | − | 370 | EN-ISO 3405 |
| Точка воспламенения | °C | 55 | − | EN 22719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | °C | − | −5 | EN 116 |
| Вязкость при 40°C | мм2/с | 2,5 | 3,5 | EN-ISO 3104 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % (по массе) | 3,0 | 6,0 | IP 391 |
| Содержание серы3 | мг/кг | − | 300 | ASTM D 5453 |
| Окисление меди |  | − | класс 1 | EN-ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% ДР) | % (по массе) | − | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Содержание золы | % м/м | − | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Содержание воды | % м/м | − | 0,05 | EN-ISO 12937 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | мг КОН/г | − | 0,02 | ASTM D 974 |
| Стойкость к окислению4 | мг/мл | − | 0,025 | EN-ISO 12205 |

1  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ISO 4259.

2  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ISO 4259 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

3  Должно быть указано фактическое содержание серы в топливе, используемом для проведения испытаний.

4  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности.

# Таблица 3
Эталонное топливо для двигателей с воспламенением от сжатия, 
предназначенных для сельскохозяйственных и лесных тракторов
и внедорожной подвижной техники и официально утвержденных
в соответствии с предельными значениями для диапазонов мощности L−R

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |  |
| Цетановое число2 |  |  | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Плотность при 15 °C | кг/м3 | 833 | 865 | EN-ISO 3675 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| точка 50% | °C | 245 | − | EN-ISO 3405 |
| точка 95% | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| Конечная точка кипения | °C | − | 370 | EN-ISO 3405 |
| Точка воспламенения | °C | 55 | − | EN 22719 |
| Точка закупорки холодного фильтра | °C | − | –5 | EN 116 |
| Вязкость при 40 °C | мм2/с | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % (по массе) | 3,0 | 6,0 | IP 391 |
| Содержание серы3 | мг/кг | − | 10 | ASTM D 5453 |
| Окисление меди |  | − | класс 1 | EN-ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% ДР) | % (по массе) | − | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Содержание золы | % (по массе) | − | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Содержание воды | % (по массе) | − | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Число нейтрализации (сильная кислота) | мг KOH/г | − | 0,02 | ASTM D 974 |
| Стойкость к окислению4 | мг/мл | − | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Смазывающая способность (КШМ высокооборотного поршневого двигателя при 60°C) | мкм | − | 400 | CEC F-06-A-96 |
| Присадки | запрещены |

1  Значения, указанные в спецификациях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимального значения учитывалась минимальная разница 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R − воспроизводимость).

Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальные пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, то следует применять условия стандарта ISO 4259.

2  Диапазон значений цетанового числа не соответствует требованиям минимальных значений 4R. Однако в случае возникновения спора между поставщиком и потребителем топлива для разрешения таких споров могут применяться условия стандарта ISO 4259 при условии проведения необходимого количества повторных измерений для достижения требуемой точности, что является более предпочтительным, чем одиночные определения.

3  Должно быть указано фактическое содержание серы в топливе, используемом для проведения испытаний типа I.

4  Даже если стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности будет ограничен. Следует запросить рекомендации поставщика в отношении условий хранения и сроков годности."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен согласно этому мандату.