| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/59 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2011 Russian Original: and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия

Женева, 21−24 июня 2011 года

Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
предложенных GRRF

Предложение по дополнению 13 к Правилам № 13-H (торможение транспортных средств категорий M1 и N1)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят девятой сессии, с тем чтобы согласовать положения, касающиеся индикатора несрабатывания системы электронного контроля устойчивости, с предписаниями Федерального стандарта безопасности автотранспорта (FMVSS) № 126 и уточнить требования относительно периодических технических осмотров транспортных средств. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/24 и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/6 (оба без поправок) (ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/69, пункты 10 и 16). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 5.1.4.2 изменить следующим образом:

"5.1.4.2	Должна обеспечиваться возможность использования оперативной и простой процедуры проверки правильности режима … свободный доступ".

Включить новый пункт 5.1.4.2.1 следующего содержания:

"5.1.4.2.1	В тех случаях, когда режим функционирования указывается водителю при помощи предупреждающих сигналов, как это предусмотрено в настоящих Правилах, должна обеспечиваться − в ходе периодического технического осмотра − возможность подтверждения правильности режима функционирования посредством визуального наблюдения за предупреждающими сигналами после включения питания".

Пункт 5.1.4.2.1 (прежний), изменить нумерацию на 5.1.4.2.2.

Приложение 9, пункт 3.4.4 изменить следующим образом:

"3.4.4		Изготовитель может использовать контрольный сигнал неисправности ЭКУ в режиме мигания, указывающем, что система ЭКУ находится в рабочем состоянии и/или что в рабочем состоянии находятся связанные с ЭКУ системы (перечисленные в пункте 3.4.1.9)".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106 и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.