| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/76 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 April 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия

Женева, 21–24 июня 2011 года

Пункт 4.13.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к действующим правилам, представленных GRB

Предложение по исправлению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (сопротивление шин качению; шум, издаваемый шинами при качении; и сцепление шин на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят третьей сессии для разъяснения положений о воспроизводимости результатов измерения шин в лабораториях. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2011/4 с поправками, приведенными в пункте 19 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRB/51, пункт 19). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 2.18.9, сноска9, исправить следующим образом:

"9	Воспроизводимость результатов измерения σm получают посредством проведения измерений n раз (где n ≥ 3) по всей процедуре, описанной в пункте 4 приложения 6, на одной шине следующим образом:

,

где:

j	−	счетчик от 1 до n для числа повторений каждого измерения на данной шине,

n	−	число повторений измерений на шине (n ≥ 3)".

Приложение 6, пункт 4.7, изменить следующим образом:

"4.7	Допуск для стендов, превышающих критерий от …".

Приложение 6, пункт 6.5, изменить следующим образом:

"6.5	На основе не менее трех измерений лаборатория должна добиться того, чтобы стенд обеспечивал следующие значения σm, измеренные на одиночной шине:

σm ≤ 0,075 Н/кН для шин классов C1 и C2,

σm ≤ 0,06 Н/кН для шин класса C3.

Если вышеуказанное требование в отношении σm не выполнено, то применяется следующая формула для определения минимального числа измерений n (с округлением до следующего более высокого целого значения), которые требуется провести на стенде для обеспечения соответствия требованиям настоящих Правил:

n = ( σm / x)²,

…"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.