|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/115 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 29 juillet 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.8.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements à des Règlements

existants proposés par le GRSP

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements
au Règlement no 12 (Dispositif de conduite)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa quarante-neuvième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/2, tel qu’il est reproduit à l’annexe VIII du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/49, par. 35). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Paragraphe 2.24, modifier comme suit:

«2.24	“Partie conductrice exposée”, une partie conductrice qui peut être facilement touchée selon les dispositions relatives au degré de protection IPXXB et qui est mise sous tension en cas de défaillance de l’isolation. Il s’agit notamment des éléments protégés par un cache qui peut être enlevé sans avoir recours à des outils.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.