| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/133 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15–18 ноября 2011 года

Пункт 4.11.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
исправлений к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к пересмотру 1 Правил № 104 (светоотражающая маркировка)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для внесения редакционного исправления. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/4 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 31). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 7, пункт 1, исправить следующим образом:

"При освещении лампой-эталоном МКО А и проведении измерений в соответствии с рекомендацией, изложенной в публикации МКО № 54, 1982 год, значения коэффициента светоотражения R' на новых светоотражающих поверхностях в канделах на 1 м2 на люкс (кд/м2/лк) должны соответствовать по меньшей мере значениям, указанным в таблице 1 для желтых, белых и красных материалов".

Приложение 7, таблица 1, исправить следующим образом:

# "Таблица 1
Минимальные значения коэффициента светоотражения R' [кд.м-2.лк-1]

| Угол наблюдения α [º] | Угол падения β [º] |
| --- | --- |
| α=0,33(20') | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Цвет |  |  |  |  |  |  |
| Желтый |  | 300 | − | 130 | 75 | 10 |
| Белый |  | 450 | − | 200 | 95 | 16 |
| Красный |  | 120 | 60 | 30 | 10 | − |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.