|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/138 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 2 août 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de Travail des dispositions générales de sécurité

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.12.5 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen des projets de rectificatifs
aux Règlements existants soumis par le GRSG

Proposition de rectificatif 1 au complément 3 du Règlement no 125 (Champ de vision du conducteur)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 100e session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/17, non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, par. 36). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

I.	Proposition

Paragraphe 5.1.3, modifier comme suit (y compris la note 4):

«5.1.3	Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.1.3.1 et 5.1.3.2, à l’exception des obstructions dues aux montants avant, les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne peut exister aucune obstruction dans le champ de vision directe du conducteur sur 180° vers l’avant, au-dessous d’un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l’un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l’avant de 4° au-dessous de l’horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4° au-dessous de l’horizontale (voir annexe 4, appendice, fig. 4).

Les éléments suivants ne sont pas considérés comme obstructions du champ de vision:

a)	Les conducteurs “antennes radio” noyés ou imprimés ne dépassant pas:

i)	La largeur de 0,5 mm pour les conducteurs noyés; et

ii)	1,0 mm pour les conducteurs imprimés. Ces conducteurs “antennes radio” ne peuvent pas traverser la zone A4. Toutefois, trois conducteurs “antennes radio” peuvent traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,5 mm;

b)	Les conducteurs “dégivrage-désembuage” situés à l’intérieur de la zone A normalement en “zigzag” ou sinusoïde ayant:

i)	Une largeur maximale apparente de 0,030 mm; et

ii)	Une densité maximale:

a.	De 8/cm pour les conducteurs verticaux;

b.	De 5/cm pour les conducteurs horizontaux.

4	Telle que définie au paragraphe 2.2 de l’annexe 18 du Règlement no 43 relatif à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.