| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 21 December 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия
Женева, 8−11 марта 2011 года
Пункт 4.10.4 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к Пересмотру 5 Правил № 19 (передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/32 с поправками, содержащимися в приложении VIII к докладу. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/64, пункт 27).

Пункт 5.8 изменить следующим образом:

"5.8		Даже если эти источники света являются несменными, они должны соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 12 к настоящим Правилам; соответствие требованиям проверяют путем испытаний".

Пункт 10.3.5 изменить следующим образом:

"10.3.5	… в приложении 7 к настоящим ...;"

...

Приложение 2, пункт 2.2, линию 6 в таблице исправить следующим образом:

"…

| Линия 6 ***/ | -2,5° | от 5° внутрь до 10° наружу | мин. 1 600 | мин. 1 400 | Вся линия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…"

Приложение 5, пункт 1.2 исправить следующим образом:

"1.2		Грязная передняя противотуманная фара

После испытания согласно положениям пункта 1.1 переднюю противотуманную фару включают на один час в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1. После подготовки фары согласно предписаниям пункта 1.2.1 ее проверяют в соответствии с предписаниями пункта 1.1.3."

Приложение 6, пункт 2.6.1.2 исправить следующим образом:

"2.6.1.2	Результаты

После испытания результаты фотометрических измерений, произведенных в зоне В для передней противотуманной фары класса В и на линиях 2 и 5 для передней противотуманной фары класса F3, не должны превышать предписанные максимальные значения более чем на 30%".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.