| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.10.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 2 к дополнению 34 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 
(лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положен неофициальный документ № GRE-64-28, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункт 7).

Приложение 1, спецификацию H16/3 исправить следующим образом:

"…

| … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактические значения | Ватты | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10%/−15% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В | 370 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В | 500 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 550 лм | " |

Приложение 1, спецификацию PSX26W/2 исправить следующим образом:

"…

| … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактические значения | Ватты | В | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | лм | 500 |  |
|  |  | ( | +10%/−10% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В | 345 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В | 465 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 500 лм | " |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.