| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2010 Russian Original: and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.9.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений

к действующим правилам, представленных GRB

Предложение по исправлению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 51 (шум, производимый транспортными средствами категорий M и N)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят второй сессии в сентябре 2010 года. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2010/6 без поправок. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRB/50, пункт 7).

Пункт 6.2.1.1 изменить следующим образом:

"6.2.1.1	Измерение шума, производимого представленным на официальное утверждение типом транспортного средства, проводят двумя методами, описание которых содержится в приложении 3 к настоящим Правилам, для транспортного средства, находящегося в движении, и для транспортного средства, находящегося в неподвижном состоянии 3/; в случае транспортного средства, двигатель внутреннего сгорания которого не работает, когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии, измерение производимого им шума должно осуществляться только в движении.

Транспортные средства, максимально допустимая масса которых превышает 2 800 кг, дополнительно подвергают испытанию на измерение уровня шума, производимого сжатым воздухом, в неподвижном состоянии согласно техническим требованиям приложения 6, если соответствующее тормозное оборудование является частью транспортного средства".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.