| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/38 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 December 2010 Russian Original: and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.8.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 5 к Правилам № 121 (идентификация органов управления, контрольных сигналов и индикаторов)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности *

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто девятой сессии в целях включения условного обозначения для электронного контроля устойчивости, уточнения ссылок на правила по вопросам торможения и обновления ссылки на стандарт ISO 2575. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/28 с поправками, содержащимися в пункте 29 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, пункт 29). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"

| № | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал | Условное обозначение 2/ | Функция | Освещение | Цвет |
| …. | … | … | … | … | … |
| 25. | Неисправность тормозной системы | 8/ | Контрольный сигнал | Да | См. при необходимости Правила № 13-Н и 13 |
| …. | … | … | … | … | … |
| 43. | Электронный контроль устойчивости (в том числе неисправность) | или ЭКУ 17/ | Контрольный сигнал | Да | См. при необходимости Правила № 13-Н и 13 |
| …. | … | … | … | … | … |

1/	…

17/	Показанный контур транспортного средства не является единственно возможным вариантом, но рекомендован для использования. Могут применяться альтернативные варианты контуров транспортных средств, с тем чтобы точнее представить фактический контур данного транспортного средства.

18/	Условное обозначение может быть указано не тем цветом, который 
предусмотрен в колонке 5, а другими цветами для передачи иного значения в соответствии с общей цветовой кодировкой, предложенной в пункте 5 стандарта ISO 2575-2004.

19/	… строчными буквами."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.