|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/39 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 23 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8-11 mars 2011

Point 4.11.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets d’amendements
aux Règlements existants soumis par le GRSG

Proposition de rectificatif 1 au Règlement no 39 (L'appareil indicateur de vitesse)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il a été établi sur la base du document informel GRSG-99-06, non modifié. (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, par. 38). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

Paragraphe 5.1.2, modifier comme suit:

«5.1.2.	Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4 et L5 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxones, l'indicateur de vitesse doit aussi être marqué en mph (miles per hour); l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph. Quant à l'intervalle entre les valeurs inscrites sur l'afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L'intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.».

Supprimer le paragraphe 5.1.4.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.