|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/93 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 août 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.16.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen d’amendements à des projets 
de règlements proposés par le GRRF

Proposition de série 01 d’amendements au projet
de règlement concernant les systèmes avancés
de freinage d’urgence (AEBS)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-dixième session, en tant que projet de série 01 d’amendements au nouveau projet de règlement concernant les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS). Ce deuxième texte dans le domaine des dispositifs visant à réduire l’impact d’un choc est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/26 tel qu’il a été modifié par l’annexe II du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/70, par. 14). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration de l’Accord (AC.1) pour examen. Les questions en suspens, sur lesquelles le WP.29 et l’AC.1 doivent statuer, sont indiquées entre crochets.

Paragraphe 4.2, modifier comme suit:

«4.2	Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 pour la série 01 d’amendements) indiquent…».

Ajouter plusieurs nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

[12.	Dispositions transitoires

[12.1	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser d’accorder une homologation de type en vertu du présent Règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.]

[12.2	Les Parties contractantes appliquant [la série 00 d’amendements pour] le présent Règlement conservent le droit d’accorder des homologations de type CEE et des extensions d’homologations de type CEE en vertu de la série 00 d’amendements au présent Règlement.]

[12.3	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu de la série 01 d’amendements au présent Règlement.]

[12.4	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser la première immatriculation nationale ou régionale d’un véhicule qui satisfait aux prescriptions de la série 01 d’amendements au présent Règlement.]

[12.5	Jusqu’au [1er novembre 2016 / 1er novembre 2012], aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu de la série 00 d’amendements au présent Règlement.]

[12.6	Jusqu’au [1er novembre 2020 / 1er novembre 2018] [1er novembre 2020 / 1er novembre 2014], aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser la première immatriculation nationale ou régionale d’un véhicule qui satisfait aux prescriptions de la série 00 d’amendements au présent Règlement.]

Annexe 2, modifier comme suit:

«Annexe 2

Exemple de marque d’homologation

(voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent Règlement)

a = 8 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le système AEBS, en vertu du Règlement no XXX. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions de la série 01 d’amendements au Règlement no XXX.».

Annexe 3, tableau, modifier comme suit:

«Prescriptions relatives aux essais d’avertissement
et d’activation du système

| A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cible immobile | Cible en mouvement |  |
|  | Modes et délais d’avertissement | Réduction de la vitesse (voir par. 6.4.4) | Modes et délais d’avertissement | Réduction de la vitesse (voir par. 6.5.3) | Vitesse de la cible (voir par. 6.5.1) |  |
|  | Au moins 1 signal tactile ou sonore (voir par. 6.4.2.1) | Au moins 2 signaux (voir par. 6.4.2.2) |  | Au moins 1 signal tactile ou sonore (voir par. 6.5.2.1) | Au moins 2 signaux (voir par. 6.5.2.2) |  |  |  |
| M3 et N3 [1], [3] | Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas moins de 20 km/h | Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas de choc | 12 ± 2 km/h | 1 |
| N2>8t [3] | Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas moins de 20 km/h | Au plus tard [1,4 s] avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas de choc | 12 ± 2 km/h | 2 |
| N2≦8t et M2 [2], [4] | [Aucune prescription relative aux modes et aux délais d’avertissementa] ou [vierge] [4] | [Aucune prescription relative aux modes et aux délais d’avertissementa] ou [vierge] [4] | [0 km/h b] ou [vierge] [4] | [Aucune prescription relative au délai] ou [vierge] [4] | [Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgencec] ou [vierge] [4] | [0 km/h d] ou [vierge] [4] | [12 ± 2 km/h] ou [vierge] [4] | 3 |

1  Les véhicules de la catégorie M3 dont le système de freinage est hydraulique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 3.

2  Les véhicules dont le système de freinage est pneumatique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 1.

[3  Applicable uniquement aux véhicules à suspension pneumatique de l’essieu arrière.]

4  Réserve du Japon en ce qui concerne les véhicules légers de la catégorie M2/N2.

a  Dans le cas d’une réduction de vitesse nulle, le début de la phase de freinage d’urgence coïncide avec le délai avant collision. Dans ces conditions, le paragraphe 6.4.3 n’est pas applicable.

b  La réduction de la vitesse est facultative.

c  Dans le cas d’une réduction de vitesse nulle, le début de la phase de freinage d’urgence coïncide avec le délai avant collision.

d  Dans ce cas, le paragraphe 6.5.3 n’est pas applicable. La réduction de la vitesse est facultative.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.