| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 14 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 19−23 марта 2012 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Глава 6.10 − Вакуумные цистерны для отходов

Пламепрерывающие устройства на насосах, способных вызвать образование искр − альтернативные решения

Передано правительством Германии,

Введение

1.	На практике вакуумные цистерны для отходов зачастую не удовлетворяют требованиям пункта 6.10.3.8 b) МПОГ/ДОПОГ.

2.	Пункт 6.10.3.8 b) требует наличия пламепрерывающих устройств на насосах, способных вызвать образование искр. Поскольку, как правило, используются ротационные поршневые насосы, образование искр в принципе возможно в случае неисправной работы насоса. Вследствие существования этих потенциальных источников возгорания в обязательном порядке должны использоваться пламепрерывающие устройства, т.е. пламеуловители.

3.	В силу нескольких причин эти пламеуловители с технической точки зрения не обеспечивают оптимального решения в случае вакуумных цистерн для отходов (риск загрязнения, уменьшение прохода воздуха…); на практике их демонтируют или приводят в нерабочее состояние. Поэтому цель защиты не может быть достигнута.

4.	Требования главы 6.10 МПОГ/ДОПОГ не предусматривают альтернативных решений, таких, как устойчивая к давлению взрыва и ударным нагрузкам конструкция цистерн и соединенных с ними элементов оборудования, таких, как трубопроводы, приборы и фитинги. Поэтому альтернативное правило, применяемое к цистернам в соответствии с главой 6.8, предлагается использовать и для вакуумных цистерн для отходов, а также заменить выражение "образование искр" более подходящим термином "источник возгорания".

Предложение

5.	Изменить пункт 6.10.3.8 b) МПОГ/ДОПОГ следующим образом:

"b)	на входном и выходном патрубках вакуумного насоса/эксгаустера с возможным источником возгорания, который устанавливается на цистерне, используемой для перевозки легковоспламеняющихся отходов, должно устанавливаться пламепрерывающее устройство, или же цистерна и ее оборудование должны быть способны выдерживать без утечки содержимого взрыв в результате переноса пламени (быть устойчивыми к давлению взрыва и ударным нагрузкам)."

Обоснование

6.	Предлагаемая поправка означает, что такие вакуумные цистерны для отходов могут оборудоваться безопасным и технически возможным способом в соответствии с правилами.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/2.