| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13–16 марта 2012 года

Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня

Правила № 117 (шины: сопротивление качению;
шум, издаваемый при качении, и сцепление
на мокрых поверхностях)

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению; шум, издаваемый при качении, и сцепление
на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят четвертой сессии для внесения предложения относительно альтернативного способа повышения точности метода выбега. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2011/11, воспроизведенный в приложении III к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRB/52, пункт 12). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 6

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		Продолжительность и скорость

Если выбран метод выбега, то применяются следующие требования:

a)	выбег j определяется точно по формуле dω/dt или приблизительно по формуле Δω/Δt, где ω − угловая скорость,
t – время;

b)	при продолжительности Δt временные инкременты не должны превышать 0,5 с;

c)	любое изменение скорости
испытательного барабана не должно превышать 1 км/ч в пределах одного временного инкремента".

Пункт 4.6.2 изменить следующим образом:

"4.6.2		Метод выбега

Метод выбега применяется в соответствии со следующей процедурой:

a)	шина снимается с испытательной поверхности;

b)	фиксируется замедление испытательного барабана ΔωDo/Δt и замедление шины без нагрузки ((T0/ (t3 или фиксируется замедление испытательного барабана jD0 и замедление шины без нагрузки jT0  по точной или приблизительной формуле в соответствии с пунктом 3.5."

Пункт 5.1.5 изменить следующим образом:

"5.1.5		Метод выбега

Рассчитываются паразитные потери Fpl, в ньютонах:

| где: |
| --- |
| ID | − | инерция испытательного барабана при вращении в килограммах на кв. метр; |
| R | − | радиус поверхности испытательного барабана в метрах; |
| (D0 | − | скорость вращения испытательного барабана без шины в радианах в секунду; |
| (t0 | − | временной инкремент, выбранный для измерения паразитных потерь без шины в секундах; |
| IT | − | инерция оси вращения, шины и колеса при вращении в килограммах на кв. метр; |
| R | − | радиус качения шины в метрах; |
| (T0 | − | скорость вращения шины без нагрузки в радианах в секунду; |

или

| где: |
| --- |
| ID | − | инерция испытательного барабана при вращении в килограммах на кв. метр; |
| R | − | радиус поверхности испытательного барабана в метрах; |
| jD0 | − | выбег испытательного барабана без шины в радианах в секунду в квадрате; |
| IT | − | инерция оси вращения, шины и колеса при вращении в килограммах на кв. метр; |
| Rr | − | радиус качения шины в метрах; |
| jT0 | − | выбег шины без нагрузки в радианах в секунду в квадрате". |

Пункт 5.2.5 изменить следующим образом:

"5.2.5		Метод выбега

Сопротивление качению Fr в ньютонах
рассчитывают по формуле:

| где: |
| --- |
| ID | − | инерция испытательного барабана при вращении, в килограммах на кв. метр; |
| R | − | радиус поверхности испытательного барабана в метрах; |
| Fpl | − | паразитные потери, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.1.5; |
| (tv | − | временной инкремент, выбранный для измерения, в секундах; |
| Δ(v | − | инкрмент скорости вращения испытательного барабана без шины в радианах в секунду; |
| IT | − | инерция оси вращения, шины и колеса при вращении в килограммах на кв. метр; |
| Rr | − | радиус качения шины в метрах; |
| Fr | − | сопротивление качению в ньютонах; |

или

| где: |
| --- |
| ID | − | инерция испытательного барабана при вращении в килограммах на кв. метр; |
| R | − | радиус поверхности испытательного барабана в метрах; |
| Fpl | − | паразитные потери, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.1.5; |
| jV | − | выбег испытательного барабана в радианах в секунду в квадрате; |
| IT | − | инерция оси вращения, шины и колеса при вращении в килограммах на кв. метр; |
| Rr | − | радиус качения шины в метрах; |
| Fr | − | сопротивление качению, в ньютонах". |

Приложение 6, добавление 1

Пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Точность управления

…

d)	время: +/- 0,5 мс

…"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

,

,

,

,