| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/94 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 24 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.8.9 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 8 к Правилам № 121 (идентификация органов управления контрольных сигналов и индикаторов)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее сто второй сессии с учетом общих положений об обозначениях автоматических систем и предложения о распространении обозначений № 25 и 28 в контексте логики кодировки цвета и иерархии сигналов предупреждения об опасности. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/32 и ECE/TRANS/WP.29/
GRSG/2012/11, воспроизведенные в приложении VIII к докладу (ECE/TRANS/
WP.29/GRSG/81, пункт 26). Этот текст передан на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Включить новый пункт 5.2.10 следующего содержания:

"5.2.10	Автоматические функции могут быть указаны с помощью условного обозначения, приведенного в соответствующем пункте в колонке 1 таблицы 1, на котором или вблизи контура которого проставляется (проставляются) дополнительная(ые) буква(ы) "A" или "AUTO".

Таблицу 1 изменить следующим образом (исключив в том числе сноску 20):

"

| № | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал | Условное обозначение2 | Функция | Освещение | Цвет |
| … | … | … | … | … | … |
| 3b | Автоматические функции основного луча дальнего света | или | Орган управления | Нет | - |
|  |  | 1, 6, 13 | Контрольный сигнал | Да | - |
| … | … | … | … | … | … |
| 25 | Неисправность тормозной системы | 8 | Контрольный сигнал | Да | См. в надлежащих случаях правила № 13-Н и 13 |
| … | … | … | … | … | … |
| 28 | Стояночный тормоз | 9 | Контрольный сигнал | Да | См. в надлежащих случаях правила № 13-Н и 13 |
| … | … | … | … | … | … |

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.