|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/120 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 16.3 de l’ordre du jour provisoire

État d’avancement de l’élaboration de nouveaux Règlements 
techniques mondiaux ou d’amendements à des Règlements 
techniques mondiaux existants − RTM no 9 (Sécurité des piétons)

Deuxième rapport d’activité concernant la phase 2 
du RTM no 9 (Sécurité des piétons)

Communication du Président du groupe de travail informel 
chargé de la phase 2 du RTM no 9*

Le texte reproduit ci-après a été élaboré par le Président du groupe de travail informel. Il est fondé sur le document WP.29-157-21, distribué lors de la 157e session (ECE/TRANS/WP.29/1097, par. 86). Ce document, s’il est adopté, sera joint en appendice à l’amendement au RTM conformément aux dispositions des paragraphes 6.3.4.2, 6.3.7 et 6.4 de l’Accord de 1998.

I.	Objectif de la proposition

1.	Les représentants du Japon et de l’Allemagne ont proposé de lancer la phase 2 du RTM no 9. L’objectif principal était d’élaborer un projet de proposition visant à modifier le RTM no 9 − Phase 2 sur la sécurité des piétons en introduisant la jambe d’essai FlexPLI comme instrument d’essai harmonisé unique pour améliorer la protection des jambes des piétons.

2.	Le groupe de travail informel ne se limitera pas à élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9, mais s’attachera aussi à formuler une proposition complémentaire de modification du projet de Règlement sur la sécurité des piétons.

3.	Le groupe pourrait aussi examiner d’autres propositions destinées à améliorer et/ou à clarifier certains aspects de la procédure d’essai avec jambe factice.

II.	Contexte

4.	À la 154e session du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et à la trente-deuxième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) il avait été décidé de charger un nouveau groupe informel de régler les questions en suspens liées à l’intégration simultanée de la jambe d’essai FlexPLI dans la phase 2 du RTM no 9 et dans le projet de Règlement sur la sécurité des piétons, sous réserve de la soumission d’un mandat adéquat au WP.29 et à l’AC.3 (document ECE/TRANS/ WP.29/1091, par. 36 et 100).

5.	Les représentants du Japon et de l’Allemagne ont informé le WP.29 et l’AC.3 que ce groupe de travail informel (IG GTR9 − Phase 2) serait coparrainé par leurs deux pays.

6.	Le groupe de travail informel a commencé ses travaux le 3 novembre 2011 en tenant une réunion constituante organisée à Bonn (Allemagne) pour mettre sur le papier un projet de mandat, des principes de fonctionnement, un calendrier et un plan de travail. À cette occasion, les participants ont accepté la proposition du Japon et de l’Allemagne tendant à ce que le groupe de travail informel soit géré par l’Allemagne (présidence), le Japon (vice-présidence) et l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) (secrétariat).

7.	À la 155e session du WP.29 et à la trente-troisième session de l’AC.3, le Japon et l’Allemagne ont informé les délégations des activités en cours au sein du groupe de travail informel chargé de la phase 2 du RTM no 9 (document WP.29-155-35), notamment celles qui concernaient la réunion constituante et la gestion du groupe. Les délégations ont aussi été informées qu’il était prévu de tenir la première réunion les 1er et 2 décembre 2011 pour entamer les discussions techniques et mettre la dernière main au projet de mandat et au plan de travail qui devaient être soumis au Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) en décembre 2011.

8.	La première réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 1er et 2 décembre 2011 à Genève (Suisse). Les discussions techniques ont débuté et le mandat, les principes de fonctionnement, le calendrier et le plan de travail ont été finalisés en vue d’être soumis au GRSP en décembre 2011. Le premier rapport d’activité a été soumis à la session de décembre 2011 du GRSP et aux sessions de mars 2012 du WP.29 et de l’AC.3. À sa session de mars 2012, le Forum mondial a approuvé en principe le mandat susmentionné, en attendant l’adoption du rapport de la session de décembre 2011 du GRSP. L’AC.3 a approuvé en principe le mandat du groupe de travail informel et a demandé au secrétariat de faire distribuer le document WP.29-156-11 sous une cote officielle à sa session de juin 2012.

9.	La deuxième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 28 et 29 mars 2012 à Osaka (Japon). Les débats y ont été axés sur les aspects techniques, y compris l’analyse des accidents et des avantages. Les activités relatives à la poursuite du perfectionnement des procédures d’homologation y ont été aussi placées au premier rang des priorités. Au titre d’un autre point inscrit au programme de travail, une équipe spéciale a été créée pour mener des travaux concernant la zone d’impact du pare-chocs pour la jambe d’essai. Il a été prévu de soumettre le deuxième rapport d’activité au WP.29 et à l’AC.3 à leurs sessions de novembre 2012.

III.	Thèmes à examiner et tâches à effectuer (mandat)

10.	Le groupe de travail informel a établi une liste des activités à entreprendre pour régler les points en suspens en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple FlexPLI:

a)	Examen des points en suspens:

i)	Examen des activités du groupe d’évaluation technique Flex-TEG ( pour définir une vision commune;

ii)	Évaluation de la biofidélité (comparaison entre la jambe d’essai souple FlexPLI et l’élément de frappe tibia du Comité européen du véhicule expérimental (CEVE));

iii)	Évaluation des coûts et avantages (réduction des traumatismes, avantages supplémentaires par rapport à l’élément de frappe tibia du CEVE);

iv)	Spécifications techniques (croquis) et manuel sur les procédures d’assemblage, de démontage et d’inspection (PADI);

v)	Évaluation de la durabilité;

vi)	Procédure d’essai (rebond, meilleure pratique, mesure de vitesse, etc.);

vii)	Essais d’homologation;

viii)	Analyse et échange des résultats des essais;

ix)	Évaluation de la reproductibilité et de la répétabilité;

x)	Évaluation et décision en matière de performances, de critères relatifs aux blessures et de valeurs seuils;

xi)	Évaluation des contre-mesures au niveau du véhicule (faisabilité technique);

b)	Élaboration d’un projet de proposition de modification de la phase 2 du RTM no 9;

c)	Élaboration d’un projet de proposition complémentaire de modification du projet de Règlement sur la sécurité des piétons (incluant une recommandation relative aux dispositions transitoires sur la base du point 1).

IV.	Historique des débats

A.	Avantages et coûts

11.	À la deuxième réunion, les experts ont examiné à nouveau les informations communiquées par le Japan Automobile Standard Internationalization Centre (JASIC) sur les avantages de la FlexPLI. L’exposé fait lors de la première réunion a été actualisé et il a été montré que la biofidélité était nettement meilleure avec la jambe d’essai FlexPLI qu’avec l’actuelle jambe d’essai.

12.	L’expert de l’OICA a expliqué que les données des États-Unis sur les accidents utilisées pour l’étude pourraient être traitées autrement parce que la procédure actuelle reposant sur le codage selon l’Abbreviated Injury Scale (AIS) (liste type des blessures) pourrait ne pas convenir pour les blessures infligées aux piétons. L’expert du JASIC a reconnu que, dans certains cas, le codage AIS employé pour l’étude n’était pas correct. Cependant, durant la réunion, une version modifiée de l’étude a permis d’obtenir de meilleurs résultats que le document original. Pour donner la possibilité aux experts d’examiner à nouveau cette question, celle-ci sera aussi inscrite à l’ordre du jour de la troisième réunion du groupe de travail informel.

B.	Biofidélité

13.	L’expert du JASIC a présenté une nouvelle fois l’étude sur la biofidélité réalisée avec les données provenant du Japon et des États-Unis. L’Alliance of Automobile Manufacturers a fait état de ses doutes quant à la validité de la méthode utilisée par le JASIC pour comparer les modèles à éléments finis avec les modèles de corps humain. Ces doutes n’étaient pas partagés par l’expert du Japon.

14.	L’expert du Royaume-Uni a demandé si la jambe d’essai FlexPLI présentait des lacunes pour évaluer les blessures au genou. L’expert du Japon a expliqué que l’on pouvait évaluer à la fois les blessures au genou et les fractures du tibia. Cependant, durant les activités de mise au point, on accordait un rang de priorité plus élevé aux fractures du tibia parce qu’elles étaient plus fréquentes que les blessures au genou selon les analyses des données sur les accidents. L’expert du Royaume-Uni a dit qu’il vérifierait à cet égard les données statistiques sur les accidents.

15.	Il a été décidé d’examiner plus avant tous les aspects de la question à la réunion suivante du groupe de travail informel.

C.	Analyse des accidents

16.	L’expert de la NHTSA a informé les délégations à propos d’un projet de recherche mené aux États-Unis pour enquêter sur les accidents dont des piétons sont les victimes en utilisant la Pedestrian Crash Data Study (PCDS) et la German In-Depth Accident Study (GIDAS). Les analyses ne couvrent que les blessures de gravité 3 à 6 sur l’échelle AIS, les blessures invalidantes étant considérées selon l’indice de capacité fonctionnelle (FCI) fondé sur l’AIS.

17.	Selon les deux sources de données, les blessures causées par les pare-chocs représentent jusqu’à 40 % de toutes les blessures dont sont victimes les piétons. Les différences sont notables entre les deux sources pour ce qui est du nombre de blessures causées aux diverses parties du corps, mais la proportion de blessures causées aux jambes par les pare-chocs est dans les deux cas proche de 100 % (94 % pour l’étude PCDS et 99 % pour l’étude GIDAS). L’exposé a aussi montré dans quel ordre se présentaient les diverses parties du corps affectées par des blessures graves et invalidantes.

18.	Les experts du groupe de travail informel ont été informés que ces résultats étaient préliminaires et que les résultats finals pourraient très probablement être donnés à la quatrième réunion du groupe.

D.	Équipe spéciale chargée de revoir et d’actualiser les marges d’homologation (TF-RUCC) (procédures d’homologation)

19.	L’expert du Japon a présenté un rapport sur l’avancement des activités de l’équipe spéciale chargée de revoir et d’actualiser les marges d’homologation. Il a ajouté que son pays n’avait pas terminé les essais parce que les fabricants étaient en retard dans la production des jambes d’essai souples. Cependant, les premiers résultats témoignaient d’un fonctionnement bon et répétable des trois jambes souples soumises à des essais. L’achèvement des essais au Japon était prévu en avril. Le deuxième laboratoire d’essai de la Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) recevrait les jambes d’essai ultérieurement.

20.	En dépit des intenses travaux réalisés par l’équipe spéciale, les progrès ont été retardés et l’objectif du programme est maintenant d’achever l’actualisation des marges d’homologation, si nécessaire, d’ici la troisième réunion du groupe informel. L’équipe spéciale formulera à l’intention du groupe informel une recommandation sur les procédures d’homologation et les marges à respecter pour étalonner les FlexPLI.

E.	État d’avancement de la production de jambes d’essai souples FlexPLI

21.	L’expert du fabricant de mannequins a présenté des informations actualisées sur l’état d’avancement de la production des jambes souples FlexPLI. Des renseignements ont été donnés sur le système d’assurance qualité utilisé lors de la production et de la maintenance des jambes d’essai. Ces renseignements portaient notamment sur les différentes configurations des éléments de frappe. L’expert de Humanetics a expliqué en détail les modifications apportées aux configurations durant la mise au point des éléments de frappe.

F.	Spécifications techniques et manuel de l’utilisateur

22.	L’expert du fabricant a présenté la version actuelle du manuel de l’utilisateur qui est distribué aux membres du groupe informel. Le manuel sera actualisé avec des informations additionnelles en vue d’un contrôle visuel.

23.	L’expert de l’OICA a demandé l’établissement de documents plus transparents sur la configuration des jambes d’essai souples. L’expert du fabricant de mannequins a confirmé que tous les documents seraient disponibles dès que la jambe d’essai FlexPLI serait intégrée dans la législation.

24.	L’expert du Royaume-Uni a informé les participants des activités en cours dans le cadre du WP.29 pour établir une Résolution spéciale no 2 (S.R.2) qui constituerait une sorte de bibliothèque de mannequins et autres dispositifs d’essais utilisés en application des règlements. Le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique établissent actuellement le libellé d’une telle résolution. L’idée est de faire la distinction entre l’information dont seuls les laboratoires d’essai ont besoin et qui devrait figurer dans la S.R.2, et l’information qui est nécessaire pour la procédure d’essai et qui devrait être intégrée dans les législations pertinentes. Il faudrait rédiger la S.R.2 de telle façon qu’elle permette l’application des Règlements ONU établis au titre des Accords de 1958 et de 1998.

25.	Lors du débat sur le mannequin BioRID II, au titre du Règlement technique mondial no 7, tenu par le groupe de travail informel, il a d’ores et déjà été décidé que les plans techniques des mannequins et éléments de mannequins seraient mis en commun, mais pas les plans de construction. Dans la proposition actuelle, il est prévu que les plans soient communiqués durant la période de discussion uniquement à des fins d’information avec application d’une clause disposant qu’ils ne pourront pas être utilisés à des fins commerciales. Après un accord final sur les mannequins et éléments de mannequins, la clause relative aux plans serait supprimée et les plans techniques seraient communiqués.

26.	L’expert du fabricant de mannequins fournirait les informations s’il s’avérait possible de mettre la documentation relative aux jambes d’essai FlexPLI à la disposition du groupe informel avec application d’une clause disposant qu’ils ne pourraient pas être utilisés à des fins commerciales.

G.	Examen et échange des résultats des essais

27.	L’expert de l’OICA a présenté les résultats des essais effectués avec les éléments de frappe. Il a ajouté que ces résultats étaient très prometteurs, si ce n’est que, pour certaines valeurs de crête, on observait un écart pouvant atteindre 20 %. Un débat a eu lieu sur la question de savoir si les éléments de frappe et les véhicules seraient véritablement comparables parce que les résultats présentés auraient été générés pendant une période de plusieurs années (2009 à 2011), alors que tant les éléments de frappe que les véhicules pourraient avoir fait l’objet de certaines modifications. L’expert de l’OICA clarifierait la question de savoir si les véhicules soumis aux essais étaient encore comparables.

H.	Durabilité

28.	Les données recueillies sur le fonctionnement à long terme de la jambe d’essai FlexPLI lors des essais réalisés en vue de l’homologation ont été présentées par la BASt. L’expert de l’OICA a dit qu’il s’interrogeait sur les différences constatées dans certains des résultats. Il a été décidé d’examiner cette question à la réunion suivante dès que de nouvelles données seraient disponibles sur la configuration des éléments de frappe. Des données sur un second élément de frappe seraient aussi communiquées par la BASt.

I.	Procédure d’essai

29.	À la demande de l’expert de la Commission européenne, un débat a été engagé sur l’actuelle zone d’impact du pare-chocs pour la jambe. Le jour qui précédait la deuxième réunion du groupe de travail informel, une réunion a eu lieu pour examiner cette question séparément. La nécessité d’améliorer la procédure d’essai pour la jambe a été mise en évidence parce que la zone d’impact du pare-chocs est assez limitée du fait que certaines caractéristiques de conception à l’avant de certains véhicules interagissent dans le cadre de la procédure d’essai actuelle. Il a été décidé d’examiner tous les aspects de la question en détail dans le cadre d’une équipe spéciale sur la zone d’impact du pare-chocs.

30.	Le groupe de travail informel a décidé de créer une telle équipe spéciale. Cependant, il a été convenu qu’en fonction des progrès de l’équipe il pourrait être nécessaire, dans une phase ultérieure, de tenir des débats distincts sur cette question et sur la FlexPLI. Pour l’heure, le débat sur la zone d’impact du pare-chocs relèverait du groupe informel, mais il ne devrait, en fin de compte, pas retarder une prise de décisions sur la principale question dont le groupe était chargé, l’introduction de la nouvelle jambe d’essai.

J.	Modèles à éléments finis

31.	L’expert du fabricant de mannequins a informé les participants de l’avancement des travaux visant à élaborer un modèle à éléments finis pour la jambe d’essai FlexPLI. Actuellement, un modèle est proposé à la vente. Les travaux de perfectionnement du modèle sont pour l’heure arrêtés, mais ils redémarreront dès que le statut final de l’élément de frappe sera connu.

K.	Liste et calendrier des activités

32.	Le groupe de travail informel prévoit de commencer les essais sur les véhicules avec plusieurs éléments de frappe après l’achèvement des travaux sur la procédure d’homologation. En fonction des progrès qui seraient réalisés par l’équipe spéciale, un débat sur le calendrier des activités aurait lieu à la troisième réunion du groupe informel.

L.	Calendrier des activités

| Mai 2011 | Proposition de projet de mandat au GRSP (document informel) |
| --- | --- |
| Juin 2011 | Le GRSP demande l’accord du WP.29 et de l’AC.3 pour mettre en place un nouveau groupe de travail informel sur la protection des piétons |
| 3 novembre 2011 (Bonn, Allemagne) | Réunion constituante du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Novembre 2011 | Rapport au WP.29 sur les activités du groupe de travail informel |
| 1er et 2 décembre 2011 (Genève, Suisse) | Première réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Décembre 2011 | Présentation du rapport d’activité au GRSP, soumission du projet de mandat au WP.29 |
| Mars 2012 | Présentation du rapport d’activité au WP.29 et adoption du mandat par le WP.29 et l’AC.3 |
| 28 et 29 mars 2012 (Osaka, Japon) | Deuxième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Mai 2012 | Présentation du rapport d’activité au GRSP |
| 29 et 30 mai 2012 (Paris, France) | Troisième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| 18 et 19 septembre 2012 (Washington, États-Unis d’Amérique) | Quatrième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Novembre 2012 | Présentation du rapport d’activité au WP.29 |
| Décembre 2012 | Cinquième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Décembre 2012 | Présentation du rapport d’activité et soumission de projets de documents informels au GRSP |
| Mars 2013 | Sixième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Mai 2013 | Soumission d’une proposition officielle au GRSP, adoption par le GRSP, soumission d’une proposition officielle au WP.29 |
| Novembre 2013 | Adoption par le WP.29 |

V.	Documentation

33.	Documents de travail

| ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/2011/13 | Japon | Proposition d’amendement 2 au Règlement technique mondial no 9 (Protection des piétons) |
| --- | --- | --- |
| GRSP-49-38 | Japon et Allemagne | Draft terms of reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| ECE/TRANS/WP.29/1091 |  | Rapport du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules sur sa 154e session, du Comité d’administration de l’Accord de 1958 sur sa quarante-huitième session, du Comité exécutif de l’Accord de 1998 sur sa trente-deuxième session et du Comité d’administration de l’Accord de 1997 sur sa huitième session |
| GTR9-C-01 | Président | Agenda for the constitutional meeting of the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-01r1 | Président | Agenda for the constitutional meeting of the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the Constitutional Meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the Constitutional Meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-03 | Japon/ Allemagne | Informal document GRSP-49-38: Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-04 | Japon | History of Development of the FlexPLI |
| GTR9-C-05 | Japon | Review of the FlexPLI TEG Activities |
| GTR9-C-06 | OICA | Comments on the Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (28/10/2011) |
| GTR9-C-07 | Président | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-07r1 | Président | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-08 | Secrétaire | TEG document matrix |
| GTR9-1-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-01r1 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-1-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Final |
| GTR9-1-03 | Japon | Work plan of Task Force Review and Update of Certification Corridors (TF-RUCC) |
| GTR9-1-03r1 | Japon | Work plan of Task Force Review and Update of Certification Corridors (TF-RUCC) |
| GTR9-1-04 | OICA | FlexPLI Version GTR Prototype SN-02 - Durability Assessment |
| GTR9-1-05 | JASIC | Technical Discussion - Biofidelity |
| GTR9-1-05r1 | JASIC | Technical Discussion – Biofidelity (revised) |
| GTR9-1-06 | JASIC | Technical Discussion - Injury Criteria |
| GTR9-1-06r1 | JASIC | Technical Discussion - Injury Criteria (revised) |
| GTR9-1-07 | JASIC | Technical Discussion - Benefit |
| GTR9-1-07r1 | JASIC | Technical Discussion – Benefit (revised) |
| GTR9-1-08 | Humanetics | FlexPLI GTR status 1 / 2 December 2011 |
| GTR9-1-08r1 | Humanetics | FlexPLI GTR status 1 / 2 December 2011 |
| GTR9-1-09 | Japon/ Allemagne | Informal document WP.29-155-35: Report to the November session of WP.29 on the activities of the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-10c1 | Humanetics | Flex-GTR changes list since prototype built, status 02 Dec. 2010 (corrected) |
| GTR9-1-11 | Bertrandt | Pendulum Test Scatter |
| GTR9-1-12 | États-Unis d’Amérique | Informal document GRSP-49-23: Update on Pedestrian Leg Testing |
| GTR9-2-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) – Draft |
| GTR9-2-01r1 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) – Final |
| GTR9-2-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) – Draft |
| GTR9-2-03 | BASt | Proposal for a Modification of the Bumper Test Area for Lower and Upper Legform to Bumper Tests |
| GTR9-2-04 | BASt | Robustness of SN02 prototype test results |
| GTR9-2-05 | BASt | Comparison of Filter Classes for FlexPLI |
| GTR9-2-06 | OICA | Technical Specification and PADI |
| GTR9-2-07 | JASIC | Technical Discussion – Benefit; Updated Version of Document GTR9-1-07r1 (Note: The document was not presented since a revision 1 of the document was already available for the meeting) |
| GTR9-2-07r1 | JASIC | Technical Discussion – Benefit; Updated Version of Document GTR9-1-07r1 |
| GTR9-2-08 | Humanetics | Flex PLI GTR meeting actions |
| GTR9-2-09 | Humanetics | FLEX PLI GTR –FE v2.0IG FLEX GTR9-PH2 |
| GTR9-2-10 | OICA | FlexPLI Comparison (Impactors: SN02, SN04, IND-Impactor - Test experiences) |
| GTR9-2-11 | Président | Informal document WP.29-156-11: First progress report of the informal group on Phase 2 of gtr No. 9 |
| GTR9-2-12 | JASIC | Re-examination of Number of Pedestrians by Injury Severity |
| GTR9-2-13 | Humanetics | FLEX PLI Update for Alliance of Automobile Manufacturers |
| GTR9-2-14 | JARI | Updated Japan Progress Report: Review and Update Certification Test Corridors and Test Methods (added pendulum Test data) |
| TF-RUCC-2-03 | BASt | FlexPLI Inverse Certification Corridors-Further Test Results |
| TF-RUCC-2-04 | ACEA | Comments on Inverse Certification Test Procedure |
| TF-RUCC-2-05 | Humanetics | Humanetics Inverse and Round Robin Leg Preparation |
| TF-RUCC-2-06 | BGS Boehme & Gehring | Status of the FlexPLI – Inverse Certification |
| TF-RUCC-2-07r1 | Président de la TF-RUCC | Japan Progress Report: Review and Update Certification Test Corridors and Test Methods |

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.