|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.9.9 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen des projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements
au Règlement no 98 (Projecteurs de véhicules munis de sources lumineuses à décharge)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-sixième session. Il a pour objet de simplifier les prescriptions relatives aux essais photométriques, de clarifier les prescriptions applicables aux essais de résistance à la chaleur, de corriger les prescriptions concernant la tension d’essai et les prescriptions relatives au rayonnement UV des modules DEL et de faire clairement ressortir que ces modules sont du type à faible rayonnement ultraviolet. Il a été établi sur la base des documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/38, non modifié, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/39, tel qu’il a été modifié par le paragraphe 20 du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, par. 19, 20, 27 et 35), ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/44, non modifié, et ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/52, non modifié. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Paragraphe 2.2.5.2.2, modifier comme suit:

«2.2.5.2.2	Si des dispositions sont prises pour protéger les éléments pertinents du projecteur des rayonnements UV, par exemple installer des filtres en verre, ou;».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.2.5.2.3, libellé comme suit:

«2.2.5.2.3	Si des modules DEL à faible rayonnement UV sont utilisés comme stipulé dans l’annexe 11 du présent Règlement.».

Paragraphe 6.2.4.2, modifier comme suit:

«6.2.4.2	une source lumineuse supplémentaire conforme au Règlement no 37 et/ou un ou plusieurs modules DEL supplémentaires placés à l’intérieur du projecteur de croisement peuvent être utilisés pour émettre un rayonnement infrarouge. Elle ou ils ne doivent s’allumer que simultanément avec la source lumineuse à décharge. En cas de défaillance de la source lumineuse à décharge, cette source lumineuse supplémentaire et/ou ce ou ces modules supplémentaires DEL doivent automatiquement s’éteindre.».

Paragraphes 6.2.4.4 à 6.2.4.4.3, modifier comme suit:

«6.2.4.4	Conditions de mesure en ce qui concerne les sources lumineuses

6.2.4.4.1	Dans le cas d’une source lumineuse à décharge:

La tension appliquée aux bornes du ou des ballasts doit être soit de 13,2 V ( 0,1 en cas de système 12 V, soit d’une autre valeur spécifiée (voir annexe 7).

6.2.4.4.2	Dans le cas d’une source lumineuse à incandescence conforme au Règlement no 37:

Pour la mesure des projecteurs, on se sert d’une lampe à incandescence étalon incolore conçue pour une tension nominale de 12 V. Pendant la mesure, la tension aux bornes de la lampe doit être réglée de façon à obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, tel qu’il est indiqué pour chaque lampe à incandescence sur la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement no 37.

6.2.4.4.3	Dans le cas d’un ou plusieurs modules DEL:

Les mesures doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V respectivement, sauf si le présent Règlement en dispose autrement. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.».

Dans le tableau du paragraphe 6.2.5, supprimer la ligne 1

Annexe 4, paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.1	Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable pour un feu de croisement quand la valeur absolue ( r1 = ( r3 – r60 ( enregistrée sur le projecteur n’est pas supérieure à 1,0 mrad (( r1 ( 1,0 mrad) vers le haut ni à 2,0 mrad (( r1 ( 2,0 mrad) vers le bas.

2.2.2		Cependant, si cette valeur est:

| Sens de déplacement |  |
| --- | --- |
| Vers le haut | Supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI < 1,5 mrad) |
| Vers le bas | Supérieure à 2,0 mrad mais inférieure ou égale à 3,0 mrad (2,0 mrad < ΔrI < 3,0 mrad) |

un autre échantillon de projecteur est soumis à l’essai comme prévu au paragraphe 2.1, après avoir subi trois fois de suite le cycle de fonctionnement décrit ci-dessous, afin de stabiliser le positionnement des parties mécaniques du projecteur, placé sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

Allumage du feu de croisement pendant une heure (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2),

Après cette période d’une heure, le type de projecteur est considéré comme acceptable si les valeurs absolues Δr mesurées sur l’échantillon suivant satisfont aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus.».

Annexe 11, paragraphe 4.1, modifier comme suit:

«4.1		Rayonnement UV

Le rayonnement ultraviolet d’un module DEL à faible rayonnement UV doit être tel que: …

Cette valeur est calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

# Tableau UV

# Valeurs indiquées dans les “Lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d’exposition au rayonnement ultraviolet”. Les longueurs d’ondes (en nanomètre) ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs devraient être estimées par interpolation.

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.