| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.12 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 119 (огни подсветки поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях уточнения Правил № 119. В его основу положен документ GRE-66-05, 
содержащийся в приложении VII к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункт 49). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункты 8−8.2 исключить и заменить новым пунктом 8 следующего содержания:

"8.		Цвет испускаемого света

Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой содержится в пункте 2 приложения 3, должен быть белым. Вопросы, касающиеся испытаний, освещены в приложении 4 к настоящим Правилам. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета".

Приложение 4, пункт 1, изменить следующим образом:

"1.		Для проверки этих колориметрических характеристик используют источник света с цветовой температурой излучения 2 856 К, соответствующий источнику света А Международной комиссии по освещению (МКО). Проверка колориметрических характеристик огней с несъемными источниками света (лампами накаливания и другими лампами) или источников света (съемных или несъемных) с электронным механизмом управления источником света производят с использованием установленных в огнях источников света в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.