| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 27 December 2011 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.10.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года: рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
представленных GRSG

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 02 к Правилам № 34 (опасность возникновения пожаров)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сто первой сессии.
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/21 с поправками, содержащими в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/80, пункт 12). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования
правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 5.11 изменить следующим образом:

"5.11	Топливный бак и …  статического электричества.

При необходимости предусматривается (предусматриваются) мера (меры) для рассеяния зарядов. Однако никакой системы для рассеяния зарядов не требуется в случае топливных баков, сконструированных для заправки топливом с температурой вспышки не менее 55 °С, как указано в пункте 5.1 бланка сообщения, содержащегося в добавлении 2 к приложению 1. Температура вспышки определяется в соответствии со стандартом ISO 2719:2002.

Изготовитель … этих предписаний".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.