| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/17 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто третья сессия

Женева, 2–5 октября 2012 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 67 (оборудование для сжиженных
нефтяных газов (СНГ))

Предложение по исправлению к Правилам № 67
(оборудование для сжиженных нефтяных газов)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации по сжиженным нефтяным газам*

Воспроизведенный ниже текст был представлен экспертом от Европейской ассоциации по сжиженным нефтяным газам для уточнения положений, касающихся аэростатического давления при испытании на внешнюю утечку элемента оборудования класса 0. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 15, пункт 5.3, таблица 3, изменить следующим образом:

"Таблица 3. Величины классификационного и контрольного давления для различных классов

| Классификация элемента оборудования | Классификационное давление [кПа] | Контрольное давление для испытания на утечку [кПа] |
| --- | --- | --- |
| Класс 0 | РД | 1,5 РД |
| Класс 1 | 3 000 | 4 500 |
| Класс 2A | 120 | 180 |
| Класс 2 | 450 | 675 |
| Класс 3 | 3 000 | 6 750 |

"

II.	Обоснование

1.	В таблице 3 приложения 15, указывающей значения контрольного давления для испытания на внешнюю утечку, не содержится никакого значения для элемента оборудования класса 0.

2.	В настоящем предложении уточняется аэростатическое давление, которое должно быть обеспечено при испытании на внешнюю утечку (упомянутом в пункте 5 приложения 15) элемента оборудования класса 0 в соответствии с положениями пункта 5.3.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.