|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

103e session

Genève, 2-5 octobre 2012

Point 3 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 43 (Vitrages de sécurité)

Proposition d’amendements à la série 01 d’amendements au Règlement no 43 (Vitrage de sécurité)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte ci-après, établi par l’expert de l’Allemagne, vise à permettre l’homologation de type des vitrages multiples en tant qu’ensembles constitués de plus de deux vitrages. Les modifications qu’il est proposé d’ajouter au texte actuel du Règlement apparaissent en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Dans tout le texte existant du Règlement, remplacer les mots «double vitrage» par «vitrage multiple».

Paragraphes 2.8 à 2.8.2, modifier comme suit:

«2.8	«Double vitrage» «Vitrage multiple», un ensemble constitué de’au moins deux vitrages parallèles assemblés en usine de façon permanente et séparés par un (ou plusieurs) espaces. uniforme.

2.8.1	«Double vitrage Vitrage multiple symétrique», un double vitrage multiple dans lequel les deux tous les vitrages constitutifs sont identiques (l’une et l’autre en verre trempé, par exemple).

2.8.2	«Double vitrage Vitrage multiple asymétrique», un double vitrage multiple dans lequel au moins les deux vitrages constitutifs ne sont pas identiques (l’un en verre trempé, l’autre en verre feuilleté, par exemple).».

Annexe 1, appendice 7, modifier comme suit:

«DOUBLES VITRAGES MULTIPLES

…

Caractéristiques principales:

Nature des doubles vitrages multiples (symétrique/dissymétrique):

Épaisseur nominale de l’espace (des espaces):

…

Pièces jointes:

Une fiche pour les deux vitrages pour tous les vitrages constitutifs d’un vitrage multiple symétrique conformément à l’annexe suivant laquelle ces vitrages ont été éprouvés ou homologués.

Une fiche pour chaque vitrage différent constitutif d’un double vitrage multiple dissymétrique conformément aux annexes suivant lesquelles ces vitrages ont été éprouvés ou homologués.

…».

Annexe 12, titre, modifier comme suit:

«DOUBLES VITRAGES MULTIPLES

Ajouter un nouveau paragraphe 1.1.2, libellé comme suit:

«1.1.2	Le nombre de vitrages constitutifs».

Les paragraphes 1.1.2 et 1.1.3 deviennent les paragraphes 1.1.3 et 1.1.4.

Le paragraphe 1.1.4 devient le paragraphe 1.1.5 et est modifié comme suit:

«1.1.5	L’épaisseur nominale ou les épaisseurs nominales de l’espace ou des espaces entre les deux vitrages,».

Le paragraphe 1.1.5 devient le paragraphe 1.1.6.

Paragraphe 2.2, modifier comme suit:

«2.2	Les essais effectués sur des un doubles vitrage multiple comprenant un espace ou des espaces d’une épaisseur nominale “e1” (… “en”) sont considérés comme applicables à tous les doubles vitrages multiples ayant les mêmes caractéristiques et une épaisseur nominale de l’espace ou des espaces “e1 ( 3 mm” (… “en ( 3 mm”). Toutefois, le demandeur peut présenter à l’homologation l’échantillon comportant le(s) plus petit(s) espace(s) et celui comportant le(s) plus grand(s) espace(s).».

Paragraphes 3.4.1 à 3.4.2.1, modifier comme suit:

«3.4.1	Double vitrage Vitrage multiple constitué uniquement de deux vitrages en verre à trempe uniforme:

L’essai est considéré comme ayant donné un résultat positif si tous les deux éléments se brisent;

3.4.2	Double vitrage…

3.4.2.1	Les deux éléments de l’éprouvette cèdent et se brisent en présentant de nombreuses fissures circulaires centrées approximativement sur le point d’impact;

Paragraphes 3.4.3 à 3.4.3.2, modifier comme suit:

3.4.3	Double vitrage Vitrage multiple constitué d’au moins un vitrage en verre à trempe uniforme et d’au moins un vitrage en verre feuilleté ou en verre-plastique autre que les pare-brise:

3.4.3.1	Le Les vitrages en verre trempé se brisent;

3.4.3.2	Le ou les vitrages en verre feuilleté ou en verre-plastique cèdent et se brisent en présentant de nombreuses fissures circulaires centrées approximativement sur le point d’impact;».

Annexe 16, titre, modifier comme suit:

«DOUBLES VITRAGES MULTIPLES EN PLASTIQUE RIGIDE

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	DÉFINITION DU TYPE

(L’annexe 16 n’est valable que pour des vitrages multiples constitués de deux vitrages)

On considère que les doubles vitrages multiples appartiennent à des types différents s’ils diffèrent au moins par l’une des caractéristiques principales ou secondaires suivantes.».

II.	Justification

1.	Les vitrages multiples en tant qu’ensembles constitués de plus de deux vitrages ne peuvent pas faire l’objet d’homologation dans le cadre des dispositions actuelles du Règlement no 43.

2.	En particulier, la très forte isolation thermique exigée pour les caravanes et les autocaravanes confrontées à des climats rigoureux, requiert des vitrages multiples (ensembles de plus de deux vitrages).

3.	Ces vitrages multiples offriront les mêmes avantages en matière d’isolation que des vitrages similaires utilisés dans le secteur de la construction.

4.	En outre, il est recommandé de remplacer «double vitrage» par «vitrage multiple» pour être plus précis et aller dans le même sens que les normes internationales. Il convient d’effectuer le changement dans tout le Règlement existant. Lorsqu’un tel remplacement est la seule modification à apporter à un paragraphe, il n’en est pas fait état dans la présente proposition.

5.	D’après l’annexe 16, les doubles vitrages en plastique rigide ne devraient pas faire l’objet d’une homologation de type en tant que vitrages multiples, constitués de plus de deux vitrages. Une note vise à mettre l’accent sur ce point au paragraphe 1 de l’annexe 16 concernant la définition du type.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.