| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2013/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 16 August 2013 Russian Original: French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных 
грузов

Девяносто пятая сессия

Женева, 4−8 ноября 2013 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в приложения А и В к ДОПОГ: 
различные предложения

Маркировка в виде табличек оранжевого цвета для прицепа, отцепленного от буксирующего его транспортного средства

Передано правительствами Франции и Швейцарии

Резюме

Существо предложения: Табличка оранжевого цвета, предписанная в пункте 5.3.2.1.1 для прицепа, отцепленного от буксирующего его транспортного средства, должна соответствовать погруженному грузу.

Предлагаемое решение: Изменить формулировку пункта 5.3.2.1.1.

Введение

1.	Пункт 5.3.2.1.1 требует, чтобы в ходе перевозки опасных грузов табличка оранжевого цвета оставалась прикрепленной к прицепу, когда он отцеплен от буксирующего его транспортного средства.

2.	Кроме того, в случае автоцистерн или транспортных единиц с одной или несколькими цистернами, в которых перевозятся вещества под № ООН 1202, 1203 или 1223, пункт 5.3.2.1.3 допускает размещение спереди и сзади транспортного средства табличек, соответствующих наиболее опасному из перевозимых в цистернах веществ.

3.	Например, в случае транспортной единицы, состоящей из автоцистерны, наполненной бензином под № ООН 1203, и прицепа, наполненного дизельным топливом под № ООН 1202, спереди и сзади транспортного средства разрешается прикреплять табличку оранжевого цвета, соответствующую № ООН 1203. Когда прицеп будет отцеплен от буксирующего его транспортного средства в соответствии с пунктом 5.3.2.1.1, он должен будет по-прежнему иметь табличку оранжевого цвета, на которой указан № ООН 1203, даже несмотря на тот факт, что установленная на прицепе цистерна содержит вещество под № ООН 1202.

4.	Подобная возможная ситуация создает проблемы как для участников перевозки, поскольку они должны выполнять положения в отношении наблюдения и обеспечения безопасности, не соответствующие погруженному грузу, так и, возможно, для аварийных служб, поскольку сведения, указанные на табличке оранжевого цвета, не соответствуют погруженному грузу, что приводит к принятию аварийных мер, при которых не учитывается реальная опасность.

5.	Во избежание возникновения подобных проблем необходимо, чтобы маркировка на прицепе соответствовала погруженному в него грузу.

Предложение

6.	Добавить в конце второго абзаца пункта 5.3.2.1.1 предложение следующего содержания: "В случае цистерн такая табличка должна соответствовать грузу, погруженному в цистерну".

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".