| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/35 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−27 сентября 2013 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Определение номинальной вместимости сосуда – сопутствующие поправки

Представлено правительством Румынии,

Резюме

Существо предложения: В контексте решения Совместного совещания о внесении поправок в пункт 1.1.3.6.3 и определение термина "Номинальная вместимость сосуда" необходимо рассмотреть ряд сопутствующих поправок.

Предлагаемое решение: Внести изменения в определение термина "Номинальная вместимость сосуда", специальное положение 660 и последний подпункт пункта 1.1.3.6.3, начинающийся с тире.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, пункт 58, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, приложение II, поправки для вступления в силу 1 января 2015 года, пункт 1.1.3.6.3 и раздел 1.2.1 Неофициальный документ INF.48 (Швейцария и Германия), сессия в марте 2013 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/17 (Швейцария)

Введение

1.	Румынии было предложено подготовить документ, содержащий поправки, вытекающие из решения, принятого Совместным совещанием на сессии в марте 2013 года, относительно внесения поправок в пункт 1.1.3.6.3 и раздел 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, пункт 58).

2.	На последней сессии Совместного совещания были приняты следующие решения:

1.1.3.6.3	Изменить последний подпункт, начинающийся с тире, следующим образом:

"− для жидкостей − общее количество содержащихся опасных грузов в литрах;

для сжатых газов − номинальную вместимость сосуда (см. определение в разделе 1.2.1) в литрах".

[Справочный документ: INF.48, март 2013 года]

1.2.1 В определении термина "Номинальная вместимость сосуда" исключить следующее:

"означает номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества, выраженный в литрах".

[Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/17]

3.	В результате внесения второй указанной выше поправки определение термина "Номинальная вместимость сосуда" в разделе 1.2.1 будет иметь следующую формулировку (вычеркнутый текст был удален на последней сессии):

«"Номинальная вместимость сосуда" означает номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества, выраженный в литрах. В случае баллонов для сжатого газа номинальной вместимостью баллона является его вместимость по воде;».

4.	Это определение используется для целей последнего начинающегося с тире подпункта пункта 1.1.3.6.3 (с изменениями) и специального положения (СП) 660 в главе 3.3.

5.	На наш взгляд, существует несколько путей решения проблемы, связанной с оставшимся текстом, и мы просим Совместное совещание выбрать наиболее оптимальный вариант.

Предложение 1

6.	Изменить определение термина "Номинальная вместимость сосуда", следующим образом (исключенный текст зачеркнут, а добавленный выделен жирным шрифтом):

«"Номинальная вместимость сосуда" (в случае баллонов для сжатого газа) номинальной вместимостью баллона является означает вместимость баллона по воде;».

7.	Вышеприведенное предложение предусматривает только изменение формулировки существующего текста и имеет, в частности, следующие недостатки:

оно не распространяется на все сосуды, а применяется только в отношении баллонов для сжатого газа;

сужение значения до баллонов для сжатого газа противоречит общему определению термина "Сосуд" (примечание: в разделе 1.2.1 не приводится определение термина "баллон для сжатого газа").

8.	Формулировка "Номинальная вместимость сосуда" используется как таковая только в новом тексте, принятом для последнего, начинающегося с тире подпункта пункта 1.1.3.6.3.

9.	СП 660 g) vi) имеет следующую формулировку:

"vi)	...в случае сжатых газов − номинальная вместимость (в литрах) каждой системы удержания топливного газа с последующим указанием номинального рабочего давления;".

10.	С учетом терминологического несоответствия и того факта, что указанный термин не используется одинаковым образом дважды в тексте ДОПОГ, возникшая проблема может быть решена следующим образом.

Предложение 2

11.	Исключить оставшуюся часть определения термина "Номинальная вместимость сосуда" в разделе 1.2.1.

Сопутствующие поправки

12.	В случае удаления существующего текста в разделе 1.2.1 возможны два варианта необходимых сопутствующих поправок.

13.	Первый вариант состоит в том, чтобы перенести исключенный текст из раздела 1.2.1 в СП 660 и соответствующим образом изменить существующую формулировку последнего начинающегося с тире подпункта пункта 1.1.3.6.3 со ссылкой на СП 660.

14.	Это предложение является менее удобной альтернативой предложению 2.2 и противоречит принципу изъятий, предусмотренному пунктом 1.1.3.6.3.

Предложение 2.1

15.	В случае принятия предложения 2 в СП 660 перед последним примечанием необходимо будет добавить новый абзац следующего содержания:

"В случае баллонов для сжатого газа номинальной вместимостью баллона/системы удержания является их вместимость по воде".

16.	Изменить последний начинающийся с тире подпункт пункта 1.1.3.6.3 с поправками следующим образом:

"для сжатых газов − номинальную вместимость сосуда (см. определение в разделе 1.2.1 специальное положение 660 в главе 3.3) в литрах".

17.	С нашей точки зрения, второй вариант сопутствующих поправок является наиболее оптимальным решением, которое позволяет прояснить все вышеупомянутые вопросы.

Предложение 2.2

18.	В случае принятия предложения 2 необходимо будет изменить формулировку последнего начинающегося с тире подпункта пункта 1.1.3.6.3, измененного на предыдущей сессии, следующим образом (исключенный текст зачеркнут, а добавленный выделен жирным шрифтом):

"для сжатых газов − номинальную вместимость вместимость сосуда по воде (см. определение в разделе 1.2.1) в литрах".

19.	Изменить вторую часть подпункта vi) пункта g) СП 660 следующим образом (исключенный текст зачеркнут, а добавленный выделен жирным шрифтом):

"vi)	...в случае сжатых газов − номинальная вместимость вместимость по воде (в литрах) каждой системы удержания топливного газа с последующим указанием номинального рабочего давления;".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/35.