| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 26 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−27 сентября 2013 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
новые предложения

Периодическая проверка закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН

Передано правительством Франции,

Резюме

Существо предложения: Настоящее предложение направлено на уточнение требований, касающихся периодической проверки закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН. Предлагаемое решение: Включить в пункт 6.2.3.5.2 и в инструкцию по упаковке Р203 положения, содержащиеся в МПОГ/ДОПОГ 2009 года.

Введение

1.	Требования, касающиеся периодических проверок закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН, содержат в себе, как представляется, определенные противоречия. Для лучшего понимания ситуации необходимо напомнить о том, как изменялись МПОГ/ДОПОГ начиная с 2009 года.

МПОГ/ДОПОГ 2009 года

2.	Пункт (9) инструкции по упаковке Р203, касающийся периодических проверок, предусматривает, что "сосуды должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с положениями подразделов 6.2.1.6 и 6.2.3.5 соответственно. Периодические проверки должны проводиться каждые десять лет".

3.	Пункт 6.2.3.5.2 предусматривает, что "закрытые криогенные сосуды должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям органом, уполномоченным компетентным органом, с периодичностью, определенной в инструкции по упаковке P203, изложенной в подразделе 4.1.4.1, с целью проверки внешнего состояния, физического и рабочего состояния устройств для сброса давления, а также должны подвергаться испытанию на герметичность при давлении, составляющем 90% максимального рабочего давления. Испытание на герметичность должно проводиться с использованием газа, содержащегося в сосуде под давлением, или инертного газа. Контроль осуществляется либо с помощью манометра, либо путем измерения вакуума. Снимать теплоизоляцию не требуется".

4.	Кроме того, в таблице, содержащейся в разделе 6.2.4, под заголовком "для периодических проверок и испытаний" указан стандарт EN 1251-3:2000 (Криогенные сосуды − Переносные сосуды с вакуумной изоляцией объемом не более 1 000 литров − Часть 3: Эксплуатационные требования), в котором, в частности, подробно изложены требования относительно периодической проверки.

МПОГ/ДОПОГ 2011 года

5.	Пункт 6.2.3.5.2 и пункт (9) инструкции по упаковке P203 исключены.

6.	В подразделе 6.2.4.2 (Периодические проверки и испытания) указан стандарт EN 1251-3, который должен применяться в отношении периодических проверок и испытаний закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН.

МПОГ/ДОПОГ 2013 года

7.	Новый пункт (8) инструкции по упаковке Р203, касающийся периодических проверок, предусматривает, что "периодичность проведения периодических проверок и испытаний клапанов сброса давления в соответствии с пунктом 6.2.1.6.3 не должна превышать пяти лет".

8.	Новый пункт 6.2.1.6.3 предусматривает, что "клапаны сброса давления для закрытых криогенных сосудов должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям".

9.	Стандарт EN 1251-3, на который сделана ссылка в подразделе 6.2.4.2, должен применяться в отношении периодических проверок и испытаний закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН.

10.	Требования МПОГ/ДОПОГ, касающиеся периодических проверок закрытых криогенных сосудов, нуждаются, на наш взгляд, в уточнении. С этой целью мы предлагаем включить в пункт 6.2.3.5.2 и в инструкцию по упаковке Р203 нижеследующие положения.

Предложения

11.	В главе 6.2 заменить пункт 6.2.3.5.2 "(Исключен)" следующим текстом:

"6.2.3.5.2 Закрытые криогенные сосуды должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям органом, уполномоченным компетентным органом, с периодичностью, определенной в инструкции по упаковке Р203, изложенной в подразделе 4.1.4.1, в соответствии со следующими положениями:

проверка внешнего состояния сосуда, а также проверка оборудования и внешних маркировочных надписей;

испытание на герметичность при давлении, составляющем 90% максимального рабочего давления, с использованием газа, содержащегося в сосуде, или инертного газа. Контроль осуществляется либо с помощью манометра, либо путем измерения вакуума".

12.	Добавить в пункт (8) инструкции по упаковке Р203 следующее предложение:

"Интервал между периодическими проверками и испытаниями закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН, в соответствии с пунктом 6.2.3.5.2 не должен превышать десять лет".

Обоснование

13.	Включение специальных требований, касающихся периодических проверок и испытаний закрытых криогенных сосудов, кроме сосудов ООН, позволяет уточнить ситуацию и повысить уровень безопасности.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2013/46.