|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/26/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 11 juin 2013 Français seulement |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Vingt-troisième session

Genève, 26-30 août 2013

Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire
Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN:

Autres propositions

Coupe-flammes seulement lorsque la protection contre les explosions est exigée

Transmis par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF)

Rectificatif

Septième paragraphe, dernier tiret

Au lieu de

-	d'un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison par une robinetterie dont la position doit permettre de voir clairement si elle est ouverte ou fermée. Lorsqu'une protection contre les explosions est exigée conformément au chapitre 3.2, tableau C, colonne 17, elle doit être pourvue, comprenant au moins un coupe-flammes résistant au feu et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.

lire

-	d'un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison par une robinetterie dont la position doit permettre de voir clairement si elle est ouverte ou fermée. Lorsqu'une protection contre les explosions est exigée conformément au chapitre 3.2, tableau C, colonne 17, elle doit être pourvue, comprenant au moins d'un coupe-flammes résistant au feu. et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.