| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят девятая сессия

Женева, 12–15 марта 2013 года

Пункт 4.7.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению, шум от качения и сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/73, пункт 28). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/18. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Приложение 6, пункт 6.2 изменить следующим образом:

"6.2		Температура коррекции

Если измерений при иных температурах, чем 25 ºС, нельзя избежать (допускаются только температуры не ниже 20 ºС или не выше 30 ºС), то производят температурную коррекцию по следующей формуле:

,

где:

Fr25	−	сопротивление качению при 25 ºС в ньютонах;

Fr	−	сопротивление качению в ньютонах;

tamb	−	температура окружающей среды в градусах Цельсия;

K	−	величина, равная:
0,008	для шин класса С1,
0,010	для шин классов C2 и C3 с индексом несущей 
	способности (ИНС) не более 121,
0,006	для шин класса С3 с индексом несущей 
	способности (ИНС) больше 121."

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.