| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

159-я сессия

Женева, 12–15 марта 2013 года

Пункт 4.8.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 12 к поправкам
серии 01 к Правилам № 67 (транспортные средства, работающие на СНГ)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 103-й сессии, и в нем уточняются положения, касающиеся аэростатического давления при испытании на внешнюю утечку элементов оборудования класса 0 (ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/82, пункт 20). В его основу положен документ ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/2012/17, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передан на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	"Эксплуатационное давление (ЭД)" означает максимальное давление … определяется его прочность".

Приложение 3, пункты 5.2−5.4 изменить следующим образом:

"5.2		Классификация элемента оборудования (в соответствии с рис. 1, пункт 2):

Класс 0 для детали, подвергающейся давлению жидкого СНГ > 3 000 кПа;

Класс 1 для детали, подвергающейся давлению жидкого СНГ ≤ 3 000 кПа.

5.3		Классификационное давление:

Детали класса 0						заявленное ЭД

Детали класса 1						3 000 кПа.

5.4		Расчетные значения температуры:		от –20°С до 65°С

Если температура выходит за рамки вышеупомянутых значений, применяются специальные условия испытаний".

Приложение 8, пункт 4.5.5.3 изменить следующим образом:

"4.5.5.3	Давление разрыва должно составлять не менее 10 000 кПа и по крайней мере 2,25 ЭД".

Приложение 15, пункт 5.3, таблицу 3 изменить следующим образом:

"Таблица 3 
Величины классификационного и контрольного давления для различных классов

| Классификация элемента оборудования | Классификационное давление [кПа] | Контрольное давление для испытания на утечку [кПа] |
| --- | --- | --- |
| Класс 0 | ЭД | 1,5 ЭД |
| Класс 1 | 3 000 | 4 500 |
| Класс 2A | 120 | 180 |
| Класс 2 | 450 | 675 |
| Класс 3 | 3 000 | 6 750 |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.