| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/98 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.7.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 04 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий M2 и M3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 104-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83, пункт 5). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/2, воспроизведенный в пункте 5 доклада. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Приложение 3, пункт 7.6.5.1.2 изменить следующим образом:

"7.6.5.1.2	размещаются на двери или в пределах 300 мм от нее на высоте не менее 1 000 мм над первой ступенькой, если механизмы управления расположены изнутри (кроме расположенных изнутри механизмов управления двери, указанных в пункте 3.9.1 приложения 8)".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.